# FORMULARZ „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# SYSTEMU ŚRÓDPORODOWEGO NADZORU PŁODU”.

System śródporodowego nadzoru płodu – 1 szt.

| Lp. | Parametr / warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat nowy 2010 rok produkcji, podać producenta i kraj pochodzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie przewoźne | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
|  | Monitorowanie skurczów macicy przy pomocy przetwornika TOCO | TAK |  |
|  | Monitorowanie zewnętrzne akcji serca płodu przy pomocy przetwornika ultradźwiękowego | TAK |  |
|  | Monitorowanie zewnętrzne akcji serca drugiego płodu w przypadku ciąży bliźniaczej | TAK |  |
|  | Monitorowanie wewnętrzne ciągłe częstości akcji serca i przebiegu EKG płodu (FEKG) w czasie porodu. | TAK |  |
|  | Obrazowanie monitorowanych parametrów |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów monitorowanych w formie przebiegów dynamicznych i cyfrowej na ekranie wielokolorowym LCD | TAK |  |
|  | Obrazowanie uśrednionego z załamków QRST przebiegu FEKG na ekranie | TAK |  |
|  | Obrazowanie cyfrowe częstości akcji serca płodu z zapisu bezpośredniego i pośredniego | TAK |  |
|  | Obrazowanie współczynnika T/QRS w formie cyfrowej i zapisu przebiegu dynamicznego. | TAK |  |
|  | Obrazowanie siły skurczu macicy w przebiegu dynamicznym i wartości cyfrowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie informacji o zmianach odcinka ST | TAK |  |
|  | Wbudowany tryb umożliwiający przeglądanie danych zarejestrowanych wcześniej. | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Zapis danych w formie wydruku na papierze za pomocą drukarki komputerowej. | TAK |  |
|  | Zapis danych na przenośnej pamięci typu pendrive | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Głowica do rejestracji skurczów macicy 1 szt. | TAK |  |
|  | Głowica do rejestracji częstości akcji serca płodu – 2 szt. | TAK |  |
|  | Znacznik zdarzeń sterowany ręcznie – 1 szt. | TAK |  |
|  | Drukarka komputerowa – 1 szt. | TAK |  |
|  | Papier do zapisu danych – min. 200 arkuszy | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania przetworników zainstalowany przy aparacie | TAK |  |
|  | Schowek lub szuflada na akcesoria związany z wózkiem, min 2 szt. | TAK |  |
|  | Pasy do mocowania głowic – min. 1 rolka | TAK |  |
|  | Elektroda skalpowa – min. 40 szt. | TAK |  |
|  | Złącze zaciskowe do podłączenia elektrody skórnej i skalpowej - szt. 1 | TAK |  |
|  | Pasek do mocowania tego złącza - szt. 1 | TAK |  |
|  | Elektrody skórne – min. 40 szt. | TAK |  |
|  | Pendrive do archiwizacji danych 4 GB – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek przystosowany do zainstalowania aparatu | TAK |  |
|  | Wbudowany monitor matki | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 dla matki – 1 szt. | TAK |  |
|  | Mankiety do pomiaru NIBP – 3 szt. | TAK |  |