Formularz

„Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pH - metru”

pH - metr – 1 szt.

| Lp. | Parametr / warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy 2010 rok produkcji, podać producenta i kraj pochodzenia | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 0,1 – 9 pH | TAK |  |
|  | 24 godzinny czas rejestracji i zapisu w pamięci | TAK |  |
|  | Liczba kanałów pomiarowych min. 2 | TAK |  |
|  | Współpraca z cewnikami pH – metrycznymi: - Antymonowe jednokrotnego użytku, jedno i wielokanałowe - Antymonowe wielokrotnego użytku, jedno i wielokanałowe | TAK |  |
|  | Autotest uruchamiany po włączeniu aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji okresów zdarzeń (np. posiłek, pozycja leżąca) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy refluksu | TAK |  |
|  | Generowanie raportów według konfiguracji standardowej | TAK |  |
|  | Generowanie raportów konfigurowanych przez użytkownika | TAK |  |
|  | Cewnik pH - metryczny, dla dorosłych wielokrotnego użytku, jednokanałowy – 2 szt. wraz z niezbędnymi elementami eksploatacyjnymi dla wykonania min. 10 badań | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o impedancję lub manometrię | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy: a) stacja robocza z systemem operacyjnym Windows i oprogramowaniem specjalistycznym - dysk twardy do przechowywania badań min. 160 GB; - archiwizacja pomiarów na dowolnych nośnikach zewnętrznych min. DVDR/RW b) monitor kolorowy LCD c) drukarka kolorowa umożliwiająca wydruk raportów | TAK |  |