ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH

Przyłóżkowy zestaw rtg – 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2010. | Tak |  |
|  | Aparat rtg przyłóżkowy, samojezdny | Tak |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, moc generatora nie mniej niż 12 kW | Tak |  |
|  | Zakres napięcia nie mniej niż 50 –125 kV | Tak |  |
|  | Kolumna z lampą RTG z możliwością obrotu w osi pionowej o kąt minimum 0-250° | Tak |  |
|  | Lampa RTG wysuwana na ramieniu teleskopowym | Tak |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |
|  | Ilość i wielkość ognisk lampy | Tak, podać |  |
|  | System pomiaru wielkości dawki promieniowania | Tak |  |
|  | Wbudowany pojemnik na kasety RTG min.5 kaset | Tak |  |
|  | Zintegrowany pulpit sterowniczy | Tak |  |
|  | Komunikaty informujące o błędach | Tak |  |
|  | Ruch aparatu realizowany silnikowo w przód i tył, ze zintegrowanym akumulatorem | Tak |  |
|  | Prędkość ruchu w przód nie mniej niż 4km/godz | Tak |  |
|  | Hamulec bezpieczeństwa i/lub system unikania kolizji | Tak, podać |  |
|  | Program pediatryczny | Tak |  |
|  | Przewód zdalnego wyzwalania ekspozycji minimum długości 3 m | Tak |  |

Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania i uruchomienia urządzenia oraz wykonania testów akceptacyjnych przeprowadzonych po instalacji urządzenia w celu wykazania zgodności fizycznych  parametrów  technicznych ze specyfikacją producenta.

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.