Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

Ultrasonograf – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK | WARUNEK GRANICZNY | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
|  | Aparat stacjonarny na wózku z 4 kołami skrętnymi, min. 2 koła z blokadą | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2010 | TAK |  |
|  | Waga aparatu do 100 kg /+3%/ | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej oparty na przetworniku min. 12 bitowym | TAK |  |
|  | Częstotliwości pracy podłączanych do aparatu sond min. 2-13 MHz | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 190 dB | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w minimum trzy aktywne gniazda głowic obrazowych | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 15” z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Aparat wyposażony w videoprinter czarno – biały | TAK |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów oraz danych pacjentów na dysku twardym o pojemności min. 160 GB | TAK |  |
|  | Zapisywanie pętli oraz obrazów w formatach min. AVI oraz JPG, BMP lub TIFF | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparat napęd DVD-R lub CD-R | TAK |  |
|  | Archiwizacja na pamięciach typu flash poprzez port USB | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportów z badań | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa czarno - biała do drukowania raportów z badań | TAK |  |
|  | Obrazowanie |  |  |
|  | Dostępne w aparacie tryby pracy: Tryb B Tryb M Doppler pulsacyjny Doppler kolorowy Power Doppler Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Doppler fali ciągłej sterowany pod kontrolą obrazu | TAK |  |
|  | Obrazowanie Duplex i Triplex dostępne ze wszystkich głowic | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych sondach z możliwością zmian częstotliwości harmonicznych | TAK |  |
|  | Funkcja poszerzająca pole skanowania na sondach liniowych (obrazowanie trapezowe lub rombowe) | TAK |  |
|  | Optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego na obrazie rzeczywistym i na zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: jamy brzusznej pediatrycznych i neonatalnych echokardiograficznych pediatrycznych drobnych narządów naczyniowych | TAK |  |
|  | Sondy dedykowane do aparatu |  |  |
|  | Głowica convex do badań brzusznych noworodkowych i pediatrycznych -zakres częstotliwości pracy min. 2-6 MHz | TAK |  |
|  | Głowica microconvex do badań przezciemiączkowych (z wykluczeniem głowic endokawitarnych) -zakres częstotliwości pracy min. 4-8,5 MHz | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań pediatrycznych i noworodków -wymiary czoła głowicy 30 - 40 mm -zakres częstotliwości pracy min. 5 - 13 MHz | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa kardiologiczna do badań pediatrycznych i noworodków/wcześniaków - zakres częstotliwości pracy min. 3 - 8 MHz | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy dostępne na dzień składania oferty |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt wykonawcy. | TAK |  |
|  | Podać wymagania instalacyjne dla aparatu | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.