Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych”

Zadanie 1 - Operacyjna indywidualna lampa czołowa – 1 szt.

| Lp. | Parametr / warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Operacyjna indywidualna lampa czołowa służąca do doświetlania pola operacyjnego przez operatora, w komplecie - czepek na głowę z lampą, światłowód i źródło światła na stojaku | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2010 | TAK |  |
|  | Lampa czołowa |  |  |
|  | Opaska na głowę (typu czepek) regulowana | TAK |  |
|  | Waga czepka na głowę – max. 200 g | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja szerokości wiązki światła w zakresie min. 2-10 cm | TAK |  |
|  | Dystans roboczy min. 40 cm | TAK |  |
|  | Uchwyt przy lampie umożliwiający jej odpowiednie ustawienie | TAK |  |
|  | Światłowód odłączalny w przeziernej obudowie, waga max. 150 g, długość min.2,5 m, średnica max. 3,5 mm | TAK |  |
|  | Minimum 2 klipsy do mocowania światłowodu do fartucha operacyjnego | TAK |  |
|  | Pokrowiec umożliwiający przechowywanie czepka | TAK |  |
|  | Ksenonowe źródło światła |  |  |
|  | Źródło światła umieszczone na mobilnym stojaku | TAK |  |
|  | Port umożliwiający podłączenie lamp systemów: min. ACMI, Olympus, Storz, Wolf | TAK |  |
|  | Światło ksenonowe o barwie zbliżonej do światła dziennego (temperatura koloru 6000 K), odfiltrowana podczerwień | TAK |  |
|  | Moc – min. 300 W | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja mocy | TAK |  |
|  | Trwałość lampy – min 650 h, wskaźnik zużycia lampy | TAK |  |

Zadanie 2 - Zestaw narzędzi do operacji miniinwazyjnych zastawki mitralnej

| Lp. | Parametr opis | Warunek wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompletny zestaw narzędzi i sprzętu do miniinwazyjnych zabiegów na zastawce mitralnej, umożliwiający wykonanie operacji z minitorakotomii bocznej prawej, z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego z dojścia udowego lub mieszanego aortalno-udowego; | TAK |  |
|  | Narzędzia chirurgiczne wykonane w całości z metalu, bez elementów z tworzyw sztucznych, nadające się do sterylizacji parowej; stal nierdzewna najwyższej jakości o wykończeniu satynowym, hartowana próżniowo. | TAK |  |
|  | Zestaw obejmuje: |  |  |
|  | Retraktor do procedur miniinwazyjnych z wymiennymi branżami, wykonany ze stali nierdzewnej – 1 sztuka (z co najmniej dwoma parami wymiennych branż); | TAK |  |
|  | Retraktor zapewniający atraumatyczność tkanek, wykonany z silikonu, przeznaczony do otwarcia rany na długość 7-10 cm – 5 sztuk; | TAK |  |
|  | System przedsionkowy do zabiegów miniinwazyjnych na zastawce mitralnej, służący do podniesienia ściany przedsionka i jego stabilizacji celem optymalnej wizualizacji zastawki; wykonany ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, z wymiennymi ramionami rozwieracza (co najmniej 4 rozmiary ramion), wyposażony w system mocowania zapewniający szybką i stałą stabilizację w czasie zabiegu – 1 sztuka (z co najmniej 4 ramionami o różnych rozmiarach); | TAK |  |
|  | Imadło zakrzywione z zamkiem do zabiegów miniinwazyjnych, ze zintegrowanym portem czyszczącym, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25 cm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans– 2 sztuki; | TAK |  |
|  | Imadło zakrzywione z minibranżami o średnicy 3 mm, z zamkiem, do implantacji nici ścięgnistych, przeznaczone do zabiegów miniinwazyjnych, ze zintegrowanym portem czyszczącym, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25 mm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans– 1 sztuka; | TAK |  |
|  | Chwytacz typu DeBakey o szerokich szczękach, przeznaczony do zabiegów miniinwazyjnych, z portem czyszczącym, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25 cm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans – 2 sztuki; | TAK |  |
|  | Chwytacz typu DeBakey o krótkich, wąskich szczękach, przeznaczony do zabiegów miniinwazyjnych, z portem czyszczącym, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25 cm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans – 1 sztuka; | TAK |  |
|  | Nożyczki zakrzywione pod kątem 15 stopni, przeznaczone do zabiegów miniinwazyjnych, ze zintegrowanym portem czyszczącym, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25 cm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans – 1 sztuka; | TAK |  |
|  | Nożyczki zakrzywione pod kątem 30 stopni, przeznaczone do zabiegów miniinwazyjnych, ze zintegrowanym portem czyszczącym, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25 cm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans – 2 sztuki; | TAK |  |
|  | Nożyczki zakrzywione pod kątem 70 stopni, przeznaczone do zabiegów miniinwazyjnych, ze zintegrowanym portem czyszczącym, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25 cm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans – 1 sztuka; | TAK |  |
|  | Narzędzie typu Knot Pusher do sprowadzania i wiązania szwów przy zabiegach miniinwazyjnych, zintegrowany port czyszczący, wielorazowego użytku, długość części pracującej 25cm; rękojeść aluminiowa z anodyzowaną powłoką, okrągła, ergonomiczna, wyposażona w antybalans – 2 sztuki; | TAK |  |
|  | Haczyk nerwowy przeznaczony do zabiegów miniinwazyjnych, długość 35 cm, stal nierdzewna, wielorazowego użytku - 2 sztuki; | TAK |  |
|  | Klem poprzeczny aortalny typu Chitwooda, z zamkiem, stal nierdzewna, do użycia przezklatkowego, do klemowania aorty w czasie zabiegów miniinwazyjnych mitralnych, atraumatyczne branże o długości 65 mm, długość części pracującej 23-27 cm, długość całkowita min. 32 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Klem poprzeczny aortalny typu Chitwooda, z zamkiem, stal nierdzewna, do użycia przezklatkowego, do klemowania aorty w czasie zabiegów miniinwazyjnych mitralnych, atraumatyczne branże o długości 100 mm, długość części pracującej 23-27 cm, długość całkowita min. 36 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Linijka typu Mohr do pomiaru śródoperacyjnego długości nici ścięgnistych, przeznaczona do zabiegów miniinwazyjnych, stal nierdzewna, wielorazowego użytku – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kontener z pokrywą do przechowywania narzędzi do zabiegów miniinwazyjnych w trakcie i po sterylizacji, wyposażony w atraumatyczne przegrody na poszczególne narzędzia, zabezpieczenia przed przypadkowym przemieszczeniem narzędzi, przegroda na klem Chitwooda, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, z otworami parowymi na całej powierzchni – 1 sztuka; | TAK |  |
|  | Kontener z pokrywą do przechowywania systemu przedsionkowego do zabiegów miniinwazyjnych w trakcie i po sterylizacji, wyposażony w zabezpieczenia przed przypadkowym przemieszczeniem elementów systemu, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, z otworami parowymi na całej powierzchni – 1 sztuka; | TAK |  |
|  | Kaniula żylna dwustopniowa, zbrojona, w rozmiarze 23/25 F, długość kaniuli ok. 65 cm; konstrukcja umożliwiająca łatwe i bezkrwawe wprowadzenie przez dostęp udowy, odcinek dystalny wyposażony w liczne otwory, w części proksymalnej odcinek niezbrojony służący do zaklemowania, nominalny spadek ciśnienia max 50 mmHg dla przepływu 6,5 l/minutę – 5 sztuk; | TAK |  |
|  | Zestaw do wprowadzenia kaniuli zawierający igłę, skalpel, prowadnik z końcówką J oraz komplet dylatatorów – 5 szt. | TAK |  |
|  | Kaniula tętnicza prosta o rozmiarze 23 F, długość min. 29 cm, dostosowana do dwóch rodzajów aplikacji – bezpośredniej aortalnej oraz udowej metodą Seldingera, końcówka stożkowa umożliwiająca atraumatyczne wejście w światło naczynia bez skalpela, w zestawie igła, prowadnik z końcówka J, dylatatory; budowa kaniuli cienkościenna, zbrojona, z markerami zewnętrznymi – 5 szt | TAK |  |

W przypadku wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania oceny zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia i jednoznacznego stwierdzenia, iż oferta podlega lub nie podlega odrzuceniu, jako niezgodna z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia poprzez:

- zażądanie przedstawienia oryginalnych materiałów producenta (wyciągów z katalogów)

- wezwanie Wykonawcy do dostarczenia wzorów zaoferowanych narzędzi

- skorzystanie z informacji producenta zamieszczanych na powszechnie dostępnych stronach internetowych.

Zadanie 3 - Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe – 2 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagania graniczne | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2010 | TAK |  |
|  | Budowa komorowa z możliwością wymiany pojedynczego segmentu materaca | TAK |  |
|  | Wysokość komór po napełnieniu – 20 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania na łóżkach z łamanym leżem - zabezpieczenie antyrotacyjne komór podczas zmiany położenia segmentów łóżka | TAK |  |
|  | Przeznaczony dla pacjentów z odleżynami do min. III stopnia włącznie | TAK |  |
|  | Możliwość położenia pacjentów o wadze do min. 180 kg | TAK |  |
|  | Materac przepuszczający promieniowanie RTG (możliwość wykonania zdjęć rentgenowskich) | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Manualna regulacja ciśnienia wytwarzanego przez pompę | TAK |  |
|  | Kontrola szczelności układu wraz z systemem alarmów | TAK |  |
|  | Zawory reanimacyjne | TAK |  |
|  | Funkcja maksymalnego wypełnienia | TAK |  |
|  | System utrzymania ciśnienia wewnątrz komór materaca przy braku zasilania | TAK |  |
|  | Pokrycie wykonane z tworzywa przepuszczającego powietrze i parę wodną, ale nie przepuszczającego płynów, rozciągliwego we wszystkich kierunkach, zawierającego środki bakterio- i grzybobójcze oraz elektrostatyczne – 2 szt. | TAK |  |
|  | Możliwość wysokotemperaturowego prania (min. 90 st. C) i dezynfekcji pokrowca | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie antypoślizgowe materaca | TAK |  |

Zadanie 4 - Bronchofiberoskop –1 szt.

| Lp. | Parametr / warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji - 2010 | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika – max 5,6 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy – min. 2,6 mm | TAK |  |
|  | Wygięcie końcówki dystalnej: góra min. 130º, dół min. 90º, | TAK |  |
|  | Pole widzenia min. 90º | TAK |  |
|  | Możliwość pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym | TAK |  |
|  | Źródło światła wbudowane lub podłączane bezpośrednio do bronchofiberoskopu (bez użycia światłowodu) | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego – min. 5 szt. | TAK |  |
|  | Ustnik - min. 3 szt. | TAK |  |
|  | Tester szczelności – 1 szt. | TAK |  |
|  | Olej konserwujący – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kuweta do sterylizacji gazowej – 1 szt. |  |  |
|  | Walizka do przechowywania bronchofiberoskopu – 1 szt. | TAK |  |

Warunki gwarancji:

Wykonawca zapewni przez okres min. 24 miesięcy pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu oraz  bezpłatną naprawę wszystkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji bez względu na przyczynę powstania tych uszkodzeń, tj.

- wady materiałowe, konstrukcyjne i w wykonawstwie,

- wszelkie uszkodzenia eksploatacyjne,

- zalania i zawilgocenia endoskopów,

- zatkania i uszkodzenia mechaniczne kanałów endoskopu,-inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji

Zadanie 5 - Inhalator pneumatyczny – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inhalator pneumatyczny przeznaczony do zabiegów inhalacyjnych aerozolem wytwarzanym z ciekłych środków czynnych | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2010 | TAK |  |
|  | Zastosowanie w leczeniu schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Inhalator przystosowany do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Aparat przenośny, przyłóżkowy | TAK |  |
|  | Średnia wielkość cząsteczek MMAD poniżej 1,5 µm | TAK |  |
|  | Zakres średnic rozpylanych cząsteczek: 0,5 do 5 µm | TAK |  |
|  | Wydajność aerozolu: min. 0,48 ml/min | TAK |  |
|  | Wydajność sprężarki: min. 15 l/min | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność naczynia na lek nie mniejsza niż 7 ml | TAK |  |
|  | Możliwość wytwarzania aerozolu pulsującego - wibroaerozolu | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – klawiatura wodoodporna | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu trwania inhalacji | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  |
|  | Komora nebulizacyjna do inhalacji standardowych wraz z kompletem akcesoriów dla dorosłych i dzieci (nebulizator, ustnik, maseczki, końcówki donosowe, dreny) – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Komora nebulizacyjna do inhalacji wibroaerozolem wraz z kompletem akcesoriów (nebulizator, końcówka nosowa, dreny powietrza i wibracji) – 1 kpl. | TAK |  |
|  | Akcesoria przystosowane do sterylizacji/dezynfekcji | TAK |  |