ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Dostawa - zakup elementów do rozbudowy stanowisk opisowo - obrazowych wraz z informatycznym systemem radiologicznym

Wszystkie oferowane urządzenia i wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2010.
Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.

Lp.	Nazwa parametru	Wymagania graniczne	Ilość		Wartość oferowana
1.	Monitor LCD min. 3 Mpix medyczny, diagnostyczny, kolorowy o rozdzielczości minimum 1536 x 2048 punktów, panel LCD antyrefleksyjny, zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem. / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak podać	8 szt.
2.	Monitor LCD min. 3 Mpix, medyczny, diagnostyczny, monochromatyczny / rozdzielczość minimum 1536 x 2048, panel LCD antyrefleksyjny, zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem. / Producent / Model/typ / Kraj pochodzenia	Tak podać	8 szt.
3.	Medyczne karty graficzne z możliwością jednoczesnej obsługi dwu monitorów dostosowane rozdzielczością i wydajnością do parametrów zamawianych monitorów oraz do wyświetlania obrazów ruchomych 3D w czasie rzeczywistym. / Model/typ	Tak podać	8 szt.
4.	Radiologiczne oprogramowanie medyczne posiadające certyfikat klasy IIa; zapewniające możliwość oceny badań: - bezpośredniej cyfrowej radiografii / - rezonansu magnetycznego / - tomografii komputerowej / w tym wykonywanie rekonstrukcji: / 1. MIP -Multiplanar Reconstruction / 2. MPR -Maximum Intensity Projection w tym MPR po krzywej / 3. VR -Volume Rendering, obrazy 3D w tym analiza naczyniowa / 4. SV -Surface Rendering w tym wirtualna endoskopia jelita grubego i oskrzeli / 5. 4D viewer dla badań serca / 6. synchroniczne przeglądanie minimum czterech serii jednocześnie dla badań MR i TK / 7. pomiar gęstości ROI / 8. Image Fusion dla badań PET-CT / Oprogramowanie kompatybilne z aktualnie posiadanym systemem TK, MR, DR. / Kompatybilność oprogramowania z systemami operacyjnymi 32-bit i 64-bit. / Instalacja, wdrożenie, bezterminowe licencje, integracja z systemem PACS/RIS obejmującym Zakład Radiologii	Tak podać	8 szt.
5.	Drukarka laserowa kolorowa z interfejsem USB i kartą sieciową do wydruku wyników w systemie PACS/RIS, minimalna rozdzielczość wydruku 1200/1200 dpi.		1 szt.
6.	System podtrzymania i stabilizacji zasilania UPS każdej ze stacji opisowych.	tak podać	8 szt.
7.	Drukarka laserowa monochromatyczna z interfejsem USB i kartą sieciową do wydruku wyników w systemie PACS/ RIS, minimalna rozdzielczość wydruku 1200/1200 dpi.	tak podać	1 szt.
8.	Szkolenie lekarzy z obsługi oprogramowania diagnostycznego w siedzibie kupującego 5 dni po 5 godzin. / Szkolenie nie jest kosztem finansowanym ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Projekt - „Wdrożenie systemu cyfrowego zapisu i archiwizacji medycznych danych obrazowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.	Tak podać
9.	Instrukcje obsługi zaoferowanego oprogramowania diagnostycznego i sprzętu w języku polskim (dostarczone w dniu dostawy).	Tak podać
10.	Gwarancja obowiązkowa na przedmiot zamówienia i opieka serwisowa oprogramowania minimum 36 miesiące.	Tak podać