Załącznik nr 1 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

1. Nazwa zadania:  „Dostawa 2 szt. sufitowych podnośników elektrycznych z leżyskami wraz
z  zaprojektowaniem konstrukcji nośnej szyn sufitowych oraz montażem, przeszkoleniem obsługi
i uruchomieniem.”

2. Adres obiektu budowlanego: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Bloku A  - II kondygnacja (strona prawa) i Bloku E – II kondygnacja. Sale intensywnej terapii.

3. Nazwy i kody CPV:

- 71.22.00.00-6  Usługi projektowania

- 45.21.51.42-4 Roboty budowlane

- 45.31.70.00-2 Roboty elektryczne

4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła 10.

5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej Program Funkcjonalno – Użytkowy: inż. Ryszard WŁADYGA

6. Spis zawartości Programu Funkcjonalno – Użytkowego:

  - Strona tytułowa.

  - Część opisowa.

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

2.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

2.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

2.2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy (dla wykonania robót).

2.2.2. Architektury.

2.2.3. Konstrukcji.

2.2.4. Instalacji.

2.2.5. Wykończenia.

2.2.6. Zagospodarowania terenu.

  - Część informacyjna.

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego.

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

2.  CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

    - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje zakup 2 sufitowych podnośników elektrycznych z leżyskami wraz
z zaprojektowaniem konstrukcji nośnej szyn sufitowych oraz montażem, przeszkoleniem obsługi i uruchomieniem. Zakres robót budowlanych w branży konstrukcyjnej odnosi się do zaprojektowania i montażu gotowych szyn sufitowych po, których ma poruszać się sufitowy podnośnik oraz jego montażu, robót wykończeniowych i naprawczych po zamontowaniu szyn. Podnośniki należy zaprojektować w pomieszczeniach Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii w Bloku A na II kondygnacji (strona prawa) i Bloku E – II kondygnacja. Długość szyn (konstrukcji nośnej po, którym ma poruszać się podnośnik) należy zaprojektować i wykonać   opierając się na załączonych rysunkach – rzut pierwszego piętra Bloku A  (nad 6 łóżkami do intensywnej terapii), rzut pierwszego piętra Bloku E
(w sali intensywnej terapii między ścianą pom. Nr 2/14 a ścianą pom. Nr 2/17a). Zakres robót w branży elektrycznej ma polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu sieci elektrycznej dla podłączenia podnośnika. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Działem Energetycznym Szpitala.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Po wykonaniu Projekt należy zatwierdzić u Zamawiającego. Szczegółowe wymiary długości szyn należy wykonać z natury. Przed wykonaniem robót montażowych, przy współpracy
z Zamawiającym (Zamawiający dostarczy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz podpisze wniosek zgłoszeniowy) należy uzyskać pozwolenie na wykonanie prac budowlanych w stosownym Urzędzie Administracyjnym. Warunki wykonania i odbioru robót należy określić w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe podnośnika elektrycznego z leżyskiem zawarte są
w załączniku opracowanym przez Dział Inżynierii Klinicznej.

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

a) Blok A – 6 łóżkowa sala intensywnej terapii o powierzchni użytkowej 115,5 m²; Blok E – 6 łóżkowa sala intensywnej terapii o powierzchni użytkowej 95,0 m².

b) Pomieszczenia  określone w p.pkt. a) są salami spełniającymi wymogi zawarte
w warunkach jakie powinny spełniać według wymogów  technologicznych. Sale posiadają dyżurki nadzoru.

c) Przy salach znajdują się szachty techniczne z mediami (elektrycznymi, sanitarnymi, itp.).

d) Gabaryty pomieszczeń nie mogą ulec pomniejszeniu.

2.2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Przygotowanie terenu budowy (dla wykonania robót).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Zamawiający przekaże  protokólarnie pomieszczenia w kolejności: sala intensywnej terapii w Bloku A oraz sala intensywnej terapii w Bloku E.

    - Architektura.

Materiały budowlane użyte do prac remontowych i wykończeniowych (po zamontowaniu szyn po, których ma poruszać się podnośnik) powinny być klasy nie mniejszej niż
w obecnym stanie (np. wykładziny, tapety, farby malarskie, kleje itp.).  Układ funkcjonalny pomieszczeń pozostaje bez zmian.

    - Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne należy zaprojektować i wykonać tak aby zostały zachowane wszystkie wymagania i parametry zawarte w załączniku opracowanym przez Dział Inżynierii Klinicznej. Strop nad pomieszczeniami, w których będzie wykonana konstrukcja 
z szyn dla przemieszczania się podnośnika wykonany jest jako Strop AKERMANA grubości 25 cm [rozstaw żeber 310 mm, płyta nadbetonu (grubość wylewki) ~50 mm, wysokość pustaka akermana 250 mm]. Ogólnie przyjęta nośność stropu w Szpitalu wynosi 4,5 kN/m².

    - Instalacja.

Instalacja podłączeniowa powinna być wykona pod stropem podwieszanym lub w listwach
z PCV (w miejscach gdzie strop podwieszany nie występuje). Instalację należy uzgodnić
z Działem Energetycznym Szpitala.

    - Wykończenie.

Po robotach konstrukcyjnych i elektrycznych należy wykonać wszelkie naprawy związane
z montażem konstrukcji szynowej i wykonaniem instalacji elektrycznej (np. reperacje stropów i podłóg w przypadku założenia kotew nośnych mocujących szyny przechodzących przez strop lub wszelkich przebić ścian do szachtów technicznych).

    - Zagospodarowanie terenu.

Wszystkie pomieszczenia (związane z montażem podnośników) po wykonaniu prac powinny być wysprzątane.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zostanie dołączone do wniosku o pozwolenie wykonania prac budowlanych.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając
w szczególności wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177
ze zmianami),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

- Innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Realizacja zadania została uwzględniona w planie finansowym Zamawiającego i środki na ten cel

zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala.

- Projekt budowlany wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  – 4 egzemplarze
w formie pisemnej oraz 1w formie elektronicznej (DOC i PDF). Opracowanie projektowe winno obejmować cały zakres realizowanego zadania.

- Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane i normy.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót dokumentacja musi być zaakceptowana przez Szpital. Roboty należy przeprowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu dokumentacji projektowej stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie
z obowiązującymi normami.

- Z dokumentacji projektowej pozostałej po budowie Szpitala Wykonawca może skorzystać podczas wykonywania projektu.

W załączeniu:

1. Rzut I piętra Bloku A.

2. Rzut I piętra Bloku E.

3. Załącznik opracowanym przez Dział Inżynierii Klinicznej.

Sporządził: inż. Ryszard Władyga