Podnośnik elektryczny z leżyskiem – 2 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2011 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Sufitowy podnośnik do opieki nad pacjentem leżącym umożliwiający podnoszenie między 2 punktami na jednej szynie ZY 2 PUNKTAMI NA JEDNEJ SZYNIE (SYSTEM SZYNY POJEDYNCZEJ)SZENIE MIĘDZY 2 PUNKTAMI NA JEDNEJ SZYNIE (SYSTEM SZYNY POJEDYNCZEJ) | PODNOSZENIE MIĘDZY 2 PUNKTAMI NA JEDNEJ STAK |  |
|  | Nosidło umożliwiające ułożenie pacjenta nieprzytomnego w pozycji leżącej chroniącej pacjenta na całej długości wraz z uchwytem do regulacji położenia środka ciężkości | STAK |  |
|  | Regulacja wysokości siłownikiem elektrycznym w zakresie od min. 450 mm do min. 1800 mm | STAK podać |  |
|  | Udźwig min. 220 kg | TAK podać |  |
|  | Elektryczne awaryjne opuszczanie pacjenta | TAK |  |
|  | Sterowanie pilotem | TAK |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie po odchyleniu pasa nośnego o max 45 stopni lub zwinięcie go | TAK |  |
|  | Możliwość prania ( temperatura 60- 80 stopni ) i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |

- Dostarczyć oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

- Dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą zapisy dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i bezpieczeństwo pacjenta ( przy dostawie ).

- Przeprowadzić szkolenie bezpośrednich użytkowników z obsługi

- Dostarczyć deklaracje wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

- Gwarancja min. 24 miesiące

___________________________

Data podpis oferenta