Zadanie 1

Pompy infuzyjne jednostrzykawkowe – 4 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe min. 2011 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa | TAK |  |
|  | Objętość infuzji: od 0,1 do min. 999 ml | TAK podać |  |
|  | Regulowana szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do min. 1800 ml/h | TAK podać |  |
|  | Bolus – tryb z ręki i programowany Programowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) - do min. 2000 ml/h (dla strzykawki 50 ml) | TAK podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru i współpraca ze strzykawkami w zakresie od 10 – 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe: | TAK |  |
|  | - końca infuzji, | TAK |  |
|  | - wystąpienia okluzji, | TAK |  |
|  | - braku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | - rozładowanych akumulatorów | TAK |  |
|  | Podgląd parametrów i danych infuzji | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów infuzji bez zatrzymania pracy pompy | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętywania nazw leków i wyświetlania informacji o nich | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu | TAK |  |
|  | Wbudowana klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h Wyświetlanie informacji o stanie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Wyposażenie pomp: - uchwyt do przenoszenia - możliwość mocowania na statywie | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe – 2 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe min 2011 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola mikroprocesorowa | TAK |  |
|  | Niezależne programowanie dla każdego toru oddzielnie |  |  |
|  | Objętość infuzji: od 0,1 do min. 999 ml | TAK podać |  |
|  | Regulowana szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do min. 500 ml/h | TAK podać |  |
|  | Bolus – tryb z ręki i programowany Programowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) - do min. 2000 ml/h (dla strzykawki 50 ml) | TAK podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru i współpraca ze strzykawkami w zakresie od 10 – 50/60 ml | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK podać |  |
|  | Alarmy dźwiękowe: | TAK |  |
|  | - końca infuzji, | TAK |  |
|  | - wystąpienia okluzji, | TAK |  |
|  | - braku zasilania sieciowego | TAK |  |
|  | - rozładowanych akumulatorów | TAK |  |
|  | Podgląd parametrów i danych infuzji | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów infuzji bez zatrzymania pracy pompy | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętywania nazw leków i wyświetlania informacji o nich | TAK |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu | TAK |  |
|  | Wbudowana klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5 ml/h Wyświetlanie informacji o stanie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Wyposażenie pomp: - uchwyt do przenoszenia - możliwość mocowania na statywie | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

Zadanie 2

Kardiomonitor – 8 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe min 2011 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| I | MONITOR |  |  |
|  | Ekran kolorowy | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą (TFT) | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 8,4” | TAK podać |  |
|  | Wyświetlanie min. 4 krzywych na ekranie | TAK podać |  |
|  | Jednoczesna prezentacja wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
|  | Waga kardiomonitora z akumulatorem max 4,5 kg | TAK podać |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez menu w języku polskim obsługiwana przy pomocy ekranu dotykowego | TAK |  |
| II | MONITOROWANIE |  |  |
|  | Ekg/Resp - pomiar respiracji z elektrod ekg, możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania oddechu | TAK |  |
|  | NIBP - pomiar ręczny i automatyczny - wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich | TAK |  |
|  | SpO2/Pleth - wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej i wartości cyfrowych | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego włączania/ wyłączania dowolnego monitorowanego parametru | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnego konfigurowania alarmów poszczególnych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość niezależnego włączania/ wyłączania alarmów poszczególnych parametrów | TAK |  |
|  | Optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmów | TAK |  |
|  | Sygnalizowanie alarmów technicznych | TAK |  |
| III | AKCESORIA |  |  |
|  | Przewód EKG pacjenta 3 – odprowadzeniowy lub 5 – odprowadzeniowy | TAK |  |
|  | Mankiet wielokrotnego użytku dla dorosłych wraz z przewodem połączeniowym | TAK |  |
|  | Czujnik saturacji wielokrotnego użytku dla dorosłych | TAK |  |
| IV | INNE PARAMETRY |  |  |
|  | Trendy tabelaryczne min. 24 godz. | TAK podać |  |
|  | Trendy graficzne min. 24 godz. | TAK podać |  |
|  | Zasilanie sieciowo - akumulatorowe min. 2 h pracy na akumulatorze | TAK podać |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia kardiomonitora | TAK |  |
|  | Cicha praca kardiomonitora – chłodzenie bez użycia wentylatora | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

Zadanie 3

### Ssak elektryczny – 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy min. 2011 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Mobilny, na kółkach jezdnych z możliwością blokady min. dwóch kół | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa | TAK |  |
|  | Pompa bezolejowa nie wymagająca konserwacji | TAK |  |
|  | Dwa zbiorniki wielorazowego użytku (sterylizowalne) z pokrywami na odsysanie treści Zbiorniki o poj. 2 l +/- 0,5 l | TAK podać |  |
|  | Głośność urządzenia max do 43 dB | TAK podać |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min 1,5 m | TAK podać |  |
|  | Zabezpieczenie pompy przed zalaniem | TAK |  |
|  | Ochrona przed wydostaniem się szkodliwych oparów do otoczenia | TAK |  |
|  | Podciśnienie max nie mniejsze niż 85 kPa | TAK podać |  |
|  | Przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Zasilanie 220- 240 V/ 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

Zadanie 4

Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe z pompą – 5 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe min. 2011 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Wymiary materaca – 180 x 85 cm (+/- 5 cm) | TAK |  |
|  | Wysokość materaca min. 10 cm | TAK |  |
|  | Min. 23 wymienne komory poprzeczne - umieszczone w kilkunastu rzędach, wykonane z elastycznego poliuretanu | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pasy mocujące, system mikrootworów air, zawór reanimacyjny CPR. Komory materaca z zabezpieczeniem antyrotacyjnym. | TAK |  |
|  | Materac pokryty odpinanym na zamek błyskawiczny półprzepuszczalnym pokrowcem z tworzywa przepuszczającego powietrze i parę wodną, ale nie przepuszczającego płynów, rozciągliwego we wszystkich kierunkach, zwierającego środki bakterio- i grzybobójcze oraz elektrostatyczne; z możliwością mycia i dezynfekcji w temp. min. 90 st. C i suszenia w temp. min. 100 st. C. | TAK podać |  |
|  | Skuteczność medyczna dla pacjentów o wadze do min. 140 kg | TAK podać |  |
|  | Pompa z manualną regulacją ciśnienia w zakresie min. od 20 do 55 mmHg (+/- 5 mmHg) | TAK podać |  |
|  | Wydajność pompy min. 8 l/min | TAK podać |  |
|  | Czas trwania pełnego cyklu 10 min (+/- 2 min) | TAK |  |
|  | Podłączenie materaca do pompy za pomocą szybkozłączki z funkcją transportową | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w: - wizualny alarm spadku ciśnienia - szybkozłączkę - filtr mechaniczny - filtr antybakteryjny + zapasowa 1 sztuka - zaczepy do zawieszenia na łóżku - instrukcję obsługi na obudowie pompy w języku polskim | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie antypoślizgowe materaca | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data, katalog producenta). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.