Aparat do termoablacji i termoresekcji zmian nowotworowych

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy, min. 2011 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat do termoablacji i temoresekcji wątroby prądem o częstotliwości radiowej (RF) | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia zabiegów termoablacji w otwartym polu operacyjnym, laparoskopowym oraz zabiegów przezskórnych | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia zabiegów termoresekcji w otwartym polu operacyjnym oraz trybie laparoskopowym | TAK |  |
|  | Moc generatora (W), wartość wymagana min. 200 W | TAK podać |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury (C), wartość wymagana min 15 – 99 stopni C | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy (kHz), wartość wymagana min 460 kHz | TAK podać |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz czasu |  |  |
|  | Możliwość wykonania manualnej regulacji mocy z krokiem co 1 W | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania modyfikacji/resetu programowania generatora | TAK |  |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy i sygnalizacja wizualna i dźwiękowa wykrytych nieprawidłowości. | TAK |  |
|  | Pompa perystaltyczna | TAK |  |
|  | Elektrody niezbędne do wykonania 2 zabiegów termoablacji, długość elektrod 25 cm, średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji elektrody do min 4 cm | TAK podać |  |
|  | Elektrody niezbędne do wykonania 5 zabiegów termoablacji, długość elektrod 25 cm, średnica obszaru ablacji przy pojedynczej aplikacji elektrody do min 6,5 cm | TAK podać |  |
|  | Elektrody niezbędne do wykonania 5 zabiegów termoresekcji wątroby w otwartym polu operacyjnym | TAK podać |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data, katalog producenta). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.