SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

Zamość, wrzesień 2012 roku

UMOWA:

TEMAT:                    ODDZIAŁ REHABILITACJI

STADIUM:                PT

OBIEKT:                   Budynek Wolnostojący Samodzielnego Publicznego

Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
                                 w Zamościu

RODZAJ

OPRACOWANIA:    TECHNOLOGIA – opis, wytyczne do projektowania,

wytyczne do projektów branżowych,

zestawienie wyposażenia, dokumenty

potwierdzające uprawnienia do projektowania,

rysunki.

ZAMAWIAJĄCY:       Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.

Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10

tel. 84 677 33 33, fax. 84 638 66 69

mail - szpital@szpital.zam.pl

| Projektant: | mgr inż. Stanisław PLECHAWSKI Nr upr. ANB-513/1/9/83 |  |
| --- | --- | --- |
| Asystent: | inż. Ryszard WŁADYGA Nr upr. UANB-II-7342/97/92 |  |

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

Wykaz opracowań:

- Projekt techniczny – TECHNOLOGIA ODDZIAŁU REHABILITACJI – opis, wytyczne do projektowania, wytyczne do projektów branżowych, zestawienie wyposażenia, dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania, rysunki.

Oświadczenie o kompletności:

Oświadczam, iż wyżej wymieniona dokumentacja została wykonana zgodnie z umową nr DP.1152/7/2012 z dnia 24.09.2012 r. i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

...................................................

mgr inż. Stanisław PLECHAWSKI

Nr upr. ANB-513/1/9/83

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI

w budynku wolnostojącym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

1. DANE OGÓLNE.

- Budynek wolnostojący (pierwotne przeznaczenie na tzw. „Zwierzętarnię”) zlokalizowany jest na terenie Samodzielnego Publicznego  Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II przy ulicy Aleje J.P.II Nr 10 w Zamościu. Budynek zgodnie z technologią miał spełniać funkcję pomocniczą w działalności diagnostycznej szpitala tj. miały w nim przebywać zwierzęta doświadczalne, na których miały być dokonywane badania mające na celu ustalanie diagnoz laboratoryjnych oraz działania leków.
W wyniku rezygnacji z wytwórni płynów infuzyjnych realizacja zwierzętarni została ostatecznie wstrzymana wpisem do dziennika budowy w marcu 1993 r. i dotychczas obiekt nie został zakończony i nie jest użytkowany. Obecne przeznaczenie budynku na Oddział Rehabilitacji.

- Obiekt w stanie surowym zamkniętym, wykonany  głównie w latach od 1988 r. do 1991 r. Z robót wykończeniowych wykonano większość tynków wewnętrznych i zewnętrzne tynki ościeży w elewacji północnej. Z robót instalacyjnych wykonano przyłącza do budynku; gazowe, elektryczne i instalację elektr. pt., przewody wentylacji mechanicznej z częściowym montażem, wod. - kan. i c.o. i kanalizację zakaźną, bez armatury, osprzętu i białego montażu.

Dane techniczne:

Obiekt parterowy z częściowym podpiwniczeniem, o układzie poprzecznym. Długość budynku 42,74 m, szerokość 15,98 m, wysokość od terenu 4,85 m. Powierzchnia zabudowy 682,99 m². Kubatura 3.703,0 m³. Powierzchnia użytkowa 725,60 m². Poziom posadowienia: w części podpiwniczonej - 3,80 m w części niepodpiwniczonej - 2,20 m /przejście ławą schodkową/ w odniesieniu do poziomu ± 0,00 = 235,25 m n. p. m.

Budynek posiada 2 wejścia: w elewacji zachodniej i południowej. Dojazd do budynku drogą asfaltową wewnętrzną szpitala.

Budynek posiada połączenie z Zespołem Głównym Szpitala poprzez tunel komunikacyjny i wejście do budynku z tunelu na poziomie piwnic i przez klatkę schodową.

Oddział będzie stanowił odrębną jednostkę posiadająca pełne zaplecze administracyjno – usługowe.

2. UKŁAD TECHNOLOGICZNY.

Oddział będzie posiadał 31łóżek w następującym układzie:

- dwa pokoje 2 – łóżkowe

- jeden pokój 3 – łóżkowy

- cztery pokoje 6 – łóżkowe

Oddział będzie posiadał gabinet diagnostyczno – zabiegowy, salę rehabilitacyjną, punkt pielęgniarski z dyżurką, brudownik, gabinet lekarza dyżurnego oraz pełne zaplecze administracyjno – usługowe.

Szpital posiada Centralną Sterylizatornię, w której sterylizowane będą również narzędzia
i bielizna zabiegowa oddziału rehabilitacji. W szpitalu przyjęty jest system rozdziału posiłków tacowy wobec czego przewidziano jedynie pomieszczenie gospodarcze – kuchnię z możliwością ich przechowywania i podgrzewania. Brudne naczynia będą przewożone do myjni centralnej kuchni.

Personel oddziału przebierać się będzie w szatni centralnej szpitala i na oddział przychodzić będzie w odzieży szpitalnej. Pościel i asortyment podlegający wypraniu i dezynfekcji przewożony będzie do centralnego magazynu brudnej bielizny a po ich wypraniu odbierany będzie z magazynu czystej bielizny według obowiązujących w Szpitalu procedur.

Transport komunikacyjny odbywać się będzie drogami zewnętrznymi i ciągami pieszo – jezdnymi oraz podziemnym tunelem komunikacyjnym.

3. OKREŚLENIE ZMIAN W STOSUNKU DO PROJEKTU PIERWOTNEGO I ICH UZASADNIENIE.

Istniejący układ wykonanych pomieszczeń (wraz z ich funkcją) rozmieszczono i dostosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku (Dz. U., poz. 739 z dnia 29 czerwca 2012 roku) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W związku z powyższym do sal łóżkowych należy wykonać drzwi aluminiowe o szerokości w świetle ościeżnicy 100 cm i wysokości min. 200 cm wypełnione matowym szkłem bezpiecznym lub wypełnieniem pełnym (białym). W salach 2 łóżkowych zaprojektowano dodatkowe drzwi, które umożliwią zachowanie transportu pacjenta bez konieczności przesuwania innych łóżek.

Salę 3 łóżkową zaprojektowano jako salę dla pacjentów poruszających się na wózkach bez konieczności wyjeżdżania łóżkiem z sali.

Pomieszczenie przy klatce schodowej nr 1/10 przeznaczono dla potrzeb montażowych dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym. Uwzględniono również zmiany drzwi do sanitariatów pacjentów, tak jak dla niepełnosprawnych. Zaprojektowano zaplecze usługowe Oddziału, tj. magazyn sprzęt i bielizny (w piwnicy), pokój socjalny personelu, gabinet lekarza dyżurnego.

4. ROZWIĄZANIE FUNKCJONALNE ODDZIAŁU.

Oddział będzie posiadał:

- parter budynku

- cztery pokoje 6 – łóżkowe

- jeden pokój 3 – łóżkowy

- dwa pokoje 2 – łóżkowe

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy

- salę rehabilitacji

- dyżurkę pielęgniarską z punktem pielęgniarskim

- brudownik

- węzeł sanitarny dla pacjentów wyposażony dodatkowo w wannę wózek

- dwa węzły sanitarne dla pacjentów

- węzeł sanitarny dla personelu

- magazynek medyczny

- pomieszczenie gospodarcze – kuchnię

- pokój socjalny

- pokój lekarzy (wyposażony w 4 stanowiska komputerowe)

- korytarz – poczekalnię

- gabinet lekarza dyżurnego

- sekretariat

- pokój ordynatora

- pokój pielęgniarki oddziałowej

- korytarze

- wiatrołap wewnętrzny

- wiatrołap zewnętrzny

- dźwig osobowy elektryczny bez maszynowni

- klatkę schodową

- piwnica budynku

- klatka schodowa

- dźwig osobowy elektryczny bez maszynowni

- pomieszczenie gospodarcze (pod schodami)

- magazyn bielizny

- magazyn sprzętu

- pomieszczenie rezerwowe

- korytarz

5. WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBSŁUGI ODDZIAŁU REHABILITACJI

Wykaz osób konieczny do funkcjonowania 31 łóżkowego Oddziału Rehabilitacji:

- Ordynator

- Pielęgniarka Oddziałowa

- Lekarze – 3

- Sekretarka Medyczna

- Psycholog

- Logopeda

- Pielęgniarki – 14

- Fizjoterapeuci – 6

- Terapeuta zajęciowy

- Salowe – 3

- Sanitariusz

Razem: 33 osoby.

Obsługa administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogólnych obowiązujących w Szpitalu według Statutu Szpitala oraz obowiązujących regulaminów.

6. WYTYCZNE WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Ściany | Sufit | Podłoga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1/11, 1/12/13, 1/14/15, 1/16/17, 1/17A 1/22, 1/23 | pokoje łóżkowe, | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie; za umywalką fartuch z płytek ceramicznych ściennych gat.I gr. 6 -7, szer. 1,5 m (narożnik 0,5+1,0), wys. 1,6 m | malowanie farbą lateksową (białą) zmywalną, odporną na szorowanie; | wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; |
| 1/28 | sala rehabilitacyjna, | j.w. | j.w. | j.w. |
| 1/26 | pokój Pielęgniarki Oddziałowej, | j.w. | j.w. | j.w. |
| 1/8 | gabinet Lekarza Dyżurnego | j.w. | j.w. | j.w. |
| 1/27A, 1/27B | sekretariat, pokój Ordynatora, | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie | j.w. | j.w. |
| 1/2 | pokój Lekarzy | j.w. | j.w. | j.w. |
| 1/24, 1/7A, 1/7, 1/6 | węzły sanitarne dla pacjentów i personelu, | płytki ceramiczne ścienne gat.I, gr 6-7 do sufitu, | malowanie farbą lateksową (białą) zmywalną, odporną na szorowanie; | płytki ceramiczne podłogowe gat.I, gr. min. 10 mm, |
| 1/9 | brudownik | j.w. | j.w. | j.w. |
| 1/21 | dyżurka pielęgniarska z punktem pielęgniarski | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie; za umywalką fartuch z płytek ceramicznych ściennych gat.I gr. 6 -7, szer. 1,5 m (narożnik 0,5+1,0), wys. 1,6 m | malowanie farbą lateksową (białą) zmywalną, odporną na szorowanie; | wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; |
| 1/19 | gabinet diagnostyczno - zabiegowy | j.w. | j.w. | j.w. |
| 1/25A | magazynek medyczny | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie | j.w. | j.w. |
| 1/27 | pomieszczenie gospodarcze - kuchnia | j.w. | j.w. | j.w. |
| 1/4 | pokój socjalny | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie; za umywalką , zlewem i kuchnią (lub mikrofalówką) fartuch z płytek ceramicznych ściennych gat.I gr. 6 -7, szer. 2,8 m (narożnik 0,8+2,0), wys. 1,6 m, | j.w. | wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; |
| 1/18 | korytarz 1 | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie, 2 odbojnico poręcze z PCV na wys. 30 cm i wys. 110 cm, | strop podwieszony kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony dla pom. w służbie zdrowia, | wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; |
| 1/20 | korytarz 2 | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie, 2 odbojnico poręcze z PCV na wys. 30 cm i wys. 110 cm, za umywalką fartuch z płytek ceramicznych ściennych gat.I gr. 6 -7, szer. 1,0 m wys. 1,6 m, | malowanie farbą lateksową (białą) zmywalną, odporną na szorowanie; | wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; |
| 1/25 | korytarz 3 | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie, 2 odbojnico poręcze z PCV na wys. 30 cm i wys. 110 cm, | malowanie farbą lateksową (białą) zmywalną, odporną na szorowanie; | wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; |
| 1/5 | Korytarz 4 | jw. | j.w. | j.w. |
| 1/1 | wiatrołap wewnętrzny | j.w. | j.w. | płytki ceramiczne podłogowe gat.I, antypoślizgowe, gr. min. 10 mm, cokół na ścianach 10 cm, |
| 1/1A | wiatrołap zewnętrzny | j.w. | j.w. | płytki ceramiczne podłogowe gat.I, antypoślizgowe, mrozoodporne, gr. min. 12 mm z cokołem 10 cm na ścianach |
| 01/0, 01/1 | klatka schodowa | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie | malowanie farbą lateksową (białą) zmywalną, odporną na szorowanie | spoczniki - wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; podstopnice z gotowych elementów z tworzywa sztucznego – antypoślizgowe z cokołem 10 cm, |
| 02/0 | pomieszczenie gospodarcze | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odporną na szorowanie | malowanie farbą lateksową (białą) zmywalną, odporną na szorowanie | wykładzina rulonowa zmywalna z PCV gr. min. 2,9 mm z cokołem 10 cm na ścianach; |
| 03/0 | pomieszczenie rezerwowe | j.w. | j.w. | j.w. |
| 04/0 | magazyn bielizny | j.w. | j.w. | j.w. |
| 05/0 | magazyn sprzętu | j.w. | j.w. | j.w. |
| 06/0 | korytarz | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, odbojnie drewniane – lakierowane na wys. 30 – 110 cm, narożniki zabezpieczone okładzinami drewnianymi – lakierowanymi, | malowanie farbą lateksową (kolor) zmywalną, |  |
|  | DŹWIG ELEKTRYCZNY (szyb windowy) | tynk gładki malowany farbą emulsyjną białą | tynk gładki malowany farbą emulsyjną białą | posadzka cementowa zatarta na ostro, malowana farbą olejną mat. szarą |

7. WYTYCZNE DO PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

7.1 Wytyczne do projektu wentylacji.

Wszystkie pomieszczenia powinny posiadać wentylację grawitacyjną. Należy na to zwrócić szczególną uwagę w pomieszczeniach nowo projektowanych i wynikających z podziału jednego pomieszczenia na dwa. Pomieszczenia w węzłach sanitarnych powinny mieć w kratkę wentylacyjną zamontowany wentylatorek wywiewny uruchamiany przy włączaniu oświetlenia.

7.2 Wytyczne do projektu wod.-kan.

Należy doprowadzić wodę i odprowadzić ścieki od wszystkich urządzeń sanitarnych pokazanych na rysunku. Pomieszczenie brudownika, węzłów sanitarnych, pomieszczenie gospodarcze kuchnia, gabinet diagnostyczno – zabiegowy powinny w podłogach mieć zainstalowane kratki ściekowe. „Biały montaż” powinien być porcelanowy (umywalki, pisuary, bidety, sedesy) - rodzaj sedesu typ „kompaktowy”. Natryski - brodziki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Baterie umywalkowe w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym, gabinecie lekarza dyżurnego typu łokciowego. W brudowniku zamontować wyparzacz elektryczny do „basenów” i „kaczek”. Hydranty rozmieścić jak na rysunku.

Piony i podejścia kanalizacyjne wymienić z żeliwnych na PCV.

Przyłącze zewnętrzne instalacji kanalizacyjnej zakaźnej wpiąć do instalacji kanalizacyjnej sanitarnej – studzienka S68.

7.3 Wytyczne do projektu c. o.

Należy dokonać adaptację istniejącej instalacji centralnego ogrzewania uwzględniając nowy układ technologiczny – pokój Ordynatora i sekretariat. Grzejniki żeliwne umiejscowić w takiej odległości od ściany aby umożliwić ich czyszczenie.

7.4 Wytyczne do gazów medycznych.

Zapewnić dla gabinetu diagnostyczno – zabiegowego oraz pokoi łóżkowych  tlen z butli
(z możliwością jego przenoszenia). W gabinecie umieścić przenośny zestaw reanimacyjny.

7.5 Wytyczne do projektu elektrycznego.

Przewidzieć zasilanie elektryczne do urządzeń i sprzętu pokazanego na rysunku. Wykorzystać istniejącą instalację oświetleniową i zasilającą. Lampy bakteriobójcze zamontować jako przepływowe w gabinecie diagnostyczno – zabiegowym, brudowniku
i węźle sanitarnym z wanną – wózkiem. W brudowniku podłączyć wyparzacz elektryczny.

Należy zaprojektować sieci alarmowe (przyzewowe):

- w pokojach łóżkowych alarm od każdego łóżka do punktu pielęgniarskiego, pokoju lekarzy i gabinetu lekarza dyżurnego, kaseton pacjenta 2 gniazda na 230V + przycisk przezywowy,

- z wszystkich węzłów sanitarnych do punktu pielęgniarskiego.

Należy zaprojektować sieci informatyczne, TV i telefoniczne:

- pokój lekarzy: 4 stanowiska komputerowe + 1 telefon + 1 TV,

- sekretariat: 1 stanowisko komputerowe + telefon,

- pokój ordynatora: 1 stanowisko komputerowe + telefon + 1 TV,

- pokój pielęgniarki oddziałowej: 1 stanowisko komputerowe + telefon + 1 TV,

- pokój socjalny: 1 stanowisko komputerowe + telefon + 1 TV,

- gabinet lekarz dyżurnego: 1 stanowisko komputerowe + telefon.

- punkt pielęgniarski: 1 stanowisko komputerowe + telefon,

- sale łóżkowe: na każdej sali łóżkowej wykonać wyjście z możliwością podłączenia: 1 komputera + 1 TV,

- korytarz 1: 2 stanowiska z możliwością podłączenia telefonu.

Należy zaprojektować kaseton pacjenta składający się z: gniazdka do podłączenia lampki oświetleniowej, przycisku instalacji przyzywowej, gniazdka na 230 V.

Należy przewidzieć instalację awaryjnego oświetlenia.

7.6 Wytyczne przeciw pożarowe.

Należy zaprojektować i wykonać instalację alarmową przeciw pożarową z rozmieszczeniem czujek przeciwpożarowych w każdym pomieszczeniu. Instalację połączyć z główną dyspozytornią (z wykorzystaniem rezerw po byłej Pralni).

Należy zaprojektować i wykonać instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Hydranty rozmieścić jak na rysunku (klatka schodowa + ścianka przy wejściu do pokoju łóżkowego Nr 1/17A) – hydranty z wężem półsztywnym zwanym „hydrantem 25”. Budynek wyposażyć w gaśnice p.poż. według obowiązujących norm.

8. WYTYCZNE OGÓLNE

- Elewacja + stolarka okienna + ocieplenie stropu nad parterem – według audytu energetycznego.

- Stolarka drzwiowa + ścianki aluminiowe – drzwi zewnętrzne w wiatrołapach + drzwi w korytarzu i do sali rehabilitacyjnej wykonać jako aluminiowe ze szkłem przezroczystym bezpiecznym; drzwi do pokoi 2 łóżkowych wykonać w ściance aluminiowej wypełnione szkłem bezpiecznym (do 2 m matowym pozostała część przeźroczysta), drzwi do pokoi łóżkowych aluminiowe wypełnione płytą, pozostałe drzwi płycinowe (wypełnienie rurowe). Kolorystyka drzwi – białe. Lufciki otwierane z poziomu podłogi.

- Dźwig + szyb windowy – w trakcie projektowania ustalić z Inwestorem szczegółową specyfikację i warunki techniczne do zakupu i montażu dźwigu.

Zaprojektować i wykonać należy według niżej wymienionych norm i przepisów:

- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalacji dźwigów: PN-EN 81-1:2002, PN-EN 81-1 A2:2006, PN-IEC 60364.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002.06.15 z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270 z 2003.02.13 i Dz.UNr 109 poz.1156 z 2004.04.07).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 117 poz. 1107).

- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby – Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych – PN-EN 81-58:2004.

- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowanie dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi pożarowe – PN-EN 81-72:2004.

Należy zaprojektować i wykonać dźwig elektryczny bez maszynowni o prędkości min. 1 m.s. Kabina z drzwiami automatycznymi centralnie rozsuwanymi o szerokości otwarcia minimum 1300 mm. Wymiary kabiny – minimalne(szerokość x głębokość x wysokość) 1450 x 2500 x 2150 mm.

- Transportowe – należy przewidzieć do zakupu 1 szt. środka transportowego (np. typu MELEX) o napędzie akumulatorowym do przewozu osób na leżąco i siedząco. Zakup usprawni transport chorych z SOR-u oraz badań diagnostycznych – nie dotyczy robót budowlanych.

- Kurtyna - należy od strony północnej budynku przewidzieć dosadzenie drzew iglastych jako kurtyny oddzielającej – zasłaniającej.

- Opomiarowania -  zaprojektować i wykonać opomiarowanie całego budynku na sieciach: 
-    elektrycznych,

-    zimnej wody,

-    ciepłej wody,

-    centralnego ogrzewania.

- Drogi i chodniki – zaprojektować dojście do drzwi wejściowych jako ciąg pieszy wykonany z kostki brukowej o szerokości 1,5 m od drogi asfaltowej.

9.  OBOWIĄZUJĄCE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

Dokumenty związane z adaptacją istniejącego budynku wolnostojącego na Oddział Rehabilitacji:

  - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

  - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 15 poz. 42 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

10. WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

Pom. Nr 1/12/13; 1/14/15; 1/16/17; 1/17A – pokój 6 – łóżkowy

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ł-52 52 P T K-SM W L PM PR WP S-Z | łóżko szpitalne szafka przyłóżkowa taboret kaseton pacjenta krzesło na stelażu metalowym wieszak ścienny lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe supertrak z zasłoną |  |  | 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 2 1 |

Pom. Nr 1/22; 1/23 – pokój 2 – łóżkowy

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ł-52 52 P T K-SM W L PM PR WP | łóżko szpitalne szafka przyłóżkowa taboret kaseton pacjenta krzesło na stelażu metalowym wieszak ścienny lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe |  |  | 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/11 – pokój 3 – łóżkowy

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ł-52 52 P T K-SM W L PM PR WP | łóżko szpitalne szafka przyłóżkowa taboret kaseton pacjenta krzesło na stelażu metalowym wieszak ścienny lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe |  |  | 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/28 – sala rehabilitacji

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D MAT UGUL UGUL-C L-UGUL CE-R W L PM PR WP | Drabinka gimnastyczna ścienna materac gabinet usprawniający przystawka leżanka do UGUL urządzenie wielofunkcyjne Atlas G 19 Cykloergometr rowerowy wieszak ścienny lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe klimatyzator ścienny |  |  | 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/27 – pomieszczenie gospodarcze – kuchnia

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S2W S2S ST-K KM KE LD L PM PR WP | szafka wisząca nad szafką stojącą szafka stojąca stolik – wózek kelnerski taboret na stelażu metalowym mikrofalówka kuchnia elektryczna lodówka poj. 220 l zlewozmywak 2 - komorowy lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe |  |  | 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/27A – sekretariat

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B SZ K-5K K D TEL K-T SZ-3D WP L | biurko szafka pod biurko stolik pod komputer i drukarkę krzesło na 5 kółkach komputer drukarka telefon – fax krzesło tapicerowane szafa trzydrzwiowa wiadro pedałowe lustro |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 |

Pom. Nr 1/27B – pokój ordynatora

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B SZ K-5K K D TEL K-T SZ-3D S-Ł WP L | biurko szafka pod biurko stolik pod komputer i drukarkę krzesło na 5 kółkach komputer drukarka telefon krzesło tapicerowane szafa trzydrzwiowa stolik - ława wiadro pedałowe lustro |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |

Pom. 1/26 – pokój pielęgniarki oddziałowej

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B SZ K-5K K D TEL K-T SZ-3D S-Ł WP L | biurko szafka pod biurko stolik pod komputer i drukarkę krzesło na 5 kółkach komputer drukarka telefon krzesło tapicerowane szafa trzydrzwiowa stolik - ława wiadro pedałowe lustro |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/21 – dyżurka pielęgniarska z punktem pielęgniarskim

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B SZ K-5K K D TEL SZ-L K-SM LD S-K S-ZAB L PM PR WP | biurko szafka pod biurko stolik pod komputer i drukarkę krzesło na 5 kółkach komputer drukarka telefon szafa lekarska 1 – drzwiowa szafa lekarska 2 – drzwiowa krzesło na stelażu metalowym lodówka 110 l stojak do kroplówek stolik zabiegowy zlewozmywak 2 – komorowy lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe |  |  | 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/19 – gabinet diagnostyczno – zabiegowy

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ST-ZAB LB LO-P S-ZAB SZ-L S-K K-SM LD SZ-02 Z-R L PM PR WP | stół zabiegowym lampa bakteriobójcza przepływowa lampa oper. przewoźna (typ ginekol.) stolik zabiegowy szafa lekarska stojak na kroplówki krzesło na stelażu metalowym szafka pod zlewozmywak lodówka 110 l szafka na 2 butle z tlenem zestaw do reanimacji (komplet) zlewozmywak 2 – komorowy lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe |  |  | 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/8 – gabinet lekarza dyżurnego

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B SZ K-SM K-5K K D TEL SZ-2D L PM PR WP | biurko szafka pod biurko krzesło na stelażu metalowym stolik pod komputer i drukarkę krzesło na 5 kółkach komputer drukarka telefon leżanka szafa dwudrzwiowa lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/ 4 – pokój socjalny

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SZ-W SZ-S K-SM KM KE LD SZ-K WE S-Ł ST-4 TEL L PM PR WP | szafka wisząca nad szafką stojącą szafka stojąca taboret na stelażu metalowym mikrofalówka kuchnia elektryczna lodówka poj. 220 l zlewozmywak 2 – komorowy szafka pod zlewozmywak szafa - kredens wersalka stolik – ława stół na 4 osoby krzesło tapicerowane telefon lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe |  |  | 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/ 2 – pokój lekarzy

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B SZ K-5k K D TEL SZ-4 WP | biurko szafka pod biurko stolik pod komputer i drukarkę szafka wisząca krzesło na 5 kółkach komputer drukarka telefon szafa czterodrzwiowa regał „witryna” wiadro pedałowe |  |  | 4 4 1 4 4 4 1 1 1 2 1 |

Pom. Nr 1/6 – WC personelu

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L PM PR WP | lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki pojemnik na papier toaletowy wiadro pedałowe |  |  | 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/9 – brudownik

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L PM PR WP W-EL LB R-SN W-BB | lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki wiadro pedałowe zlewozmywak jednokomorowy na stelażu metalowym wyparzacz elektryczny do basenów lampa bakteriobójcza przepływowa regał zestali nierdzewnej wózek na brudną bieliznę |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Pom. Nr 1/7; 1/7A; 1/24 – węzeł sanitarny

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| L PM PR WP BR BD P WW LB U | lustro półka pod lustro pojemnik na mydło w płynie pojemnik na ręczniki pojemnik na papier toaletowy wiadro pedałowe brodzik bidet pisuar wieszak ścienny wanna – wózek (pom. 1/24) lampa bakteriobójcza przepływowa (pom. 1/24) taboret metalowy uchwyt dla niepełnospr. stały długi uchwyt dla niepełnospr. podnoszony |  |  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 |

Pom. Nr 02/0 – pomieszczenie gospodarcze

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | szafka dwudrzwiowa |  |  | 1 |

Pom. 04/0 – magazyn bielizny

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | regał ze stali nierdzewnej |  |  | 2 |

Pom. 05/0 – magazyn sprzętu

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | regał ze stali nierdzewnej |  |  | 1 |

Pom. Nr 1/18; Nr 1/5 – korytarz 1, korytarz 4

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | szafka na Hydrant 25 ławka – lub zestaw krzeseł (4 szt.) regał „witryna” |  |  | 1 3 3 |

Pom. 01/1A – klatka schodowa

| ozn. na rys | nazwa | typ | wymiary | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | szafka na Hydrant 25 |  |  | 1 |

Uwaga! Wymiary oraz typ uzgodnić z Oddziałem Rehabilitacji przy wykonywaniu specyfikacji do zakupu.

WYKAZ   RYSUNKÓW

- Przekrój I-I Rys. Nr 1.

- Elewacja Południowo – Zachodnia Rys. Nr 2.

- Elewacja Północno – Wschodnia Rys. Nr 3.

- Elewacja Południowo – Wschodnia Rys. Nr 4.

- Elewacja Północno – Zachodnia Rys. Nr 5.

- Rzut Parteru Rys. Nr 6.

- Rzut Piwnic Rys. Nr 7.

- Plan Sytuacyjny Obiektów

- Część Fotograficzna stanu istniejącego.

Sporządzili: