Zadanie 1 - Łóżka szpitalne wraz z materacem – 18 szt.

Szczegółowy opis:

- łóżko wykonane ze stali konstrukcyjnej pokrytej lakierem proszkowym

- segmenty leża wypełnione siatką metalową

- siatka wspawana na stałe

- szczyty montowane na stałe wykonane ze płyty laminowanej

- cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą kierunku jazdy i obrotu

- odbojniki w narożnikach leża

- regulacja zagłówka mechanizmem zapadkowym w zakresie 0 - 70°

- barierki wykonane ze stali malowane farbą proszkową składane wzdłuż leża

- wymiary łóżka: szerokość leża 860 mm, długość leża 2000 mm, wysokość 56 cm

- wymiary materaca (dostosowane do wymiarów łóżka); 100 mm wysokość (materac wykonany z gąbki T –30 kg/m2, nieprzemakalny, paroprzepuszczalny wykonany z tkaniny SANMED z zamkiem błyskawicznym)

- łóżko spełnia warunki łatwego utrzymania czystości, elementy są zabezpieczone i wykonane z materiałów niekorodujących

- łóżko posiada układ jezdny z hamulcem i blokadą

- łóżko, barierki oraz materac posiadają zgodność pod kątem kryterium bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika i jest oznakowane znakiem CE.

- łóżko i materac posiadają długi okres użytkowania

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” sporządzony według wzoru na str. 2 SIWZ.

2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 6 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację wytwórcy (deklarację zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz że dokumenty te zostaną przedstawione na wniosek zamawiającego w wyznaczonym terminie.

5. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt 1 - 5 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 3 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.