Zadanie 2 – Szafka przyłóżkowa – 30 szt.

Szczegółowy opis:

- wysokość szafki 810 mm ± 50 mm

- szerokość 400 mm ± 30 mm

- głębokość 430 mm ±3 0 mm

- wymiary blatu 400 x 430 mm ± 30mm

- wymiary blatu roboczego 520 x 360 mm ±0mm

- szerokość z blatem roboczym 620 mm ± 30mm

- regulacja wysokości półki bocznej 800 – 1200 mm

- konstrukcja szafek wykonana z blachy ocynkowanej

- malowanie farbą proszkową

- szuflada na prowadnicach rolkowych

- pojemnik w szufladzie wykonany z tworzywa sztucznego

- bezstopniowa regulacja wysokości blatu roboczego

- blat roboczy montowany za pomocą mechanizmu dociskowego

- możliwość regulacji pochylenia blatu roboczego o 30 lub 60°

- cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą

- z tyłu szafki dwa wieszaki do ręczników

- kolor do wyboru w trakcie realizacji zamówienia

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz „oferta wykonawcy” sporządzony według wzoru na str. 2 SIWZ.

2. Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 6 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

3. Charakterystyka techniczno – jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin płatności musi być określony w dniach. Zamawiający wymaga by termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury VAT – treść oświadczenia znajduje się w formularzu „oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin płatności.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt 1 - 4 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w pkt. 3 Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.