ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu nadzoru okołoporodowego

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
|  | Oprogramowanie |  |  |
|  | System nadzoru okołoporodowego obejmujący 23 stanowiska KTG znajdujące się w różnych pomieszczeniach Oddziału Patologii Ciąży z Izbą Przyjęć Ginekologiczną, Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologii i umożliwiający jednoczesną kontrolę stanu zdrowia pacjentek i płodów | Tak |  |
|  | Współpraca z kardiotokografami będącymi na wyposażeniu szpitala, tj. Viridia 50 XM – 7szt. i Viridia 50A- 11 szt. prod. Hewlett Packard i podłączonymi do ktg urządzeniami telemetrii płodowej, tj. M 1310A- 4szt. Należy uwzględnić ewentualny dodatkowy osprzęt i wykonanie sieci umożliwiający w/w współpracę. | Tak |  |
|  | Stanowisko monitorowania z możliwością wprowadzania danych i obserwacji zebranych z 8szt. ktg użytkowanych na Trakcie Porodowym oraz stanowisko monitorowania z możliwością wprowadzania danych i obserwacji zebranych z 15 szt. ktg użytkowanych na Oddziale Patologii Ciąży z Izbą Przyjęć Ginekologiczną i O. Ginekologii. Możliwość monitorowania na jednym ekranie do 15 stanowisk | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych, zapisów i wyników analizy w pamięci na nośniku o dużej trwałości - okres min. 20 lat. | Tak podać |  |
|  | Automatyczna analiza zapisu ( wyznaczenie linii podstawowej częstości uderzeń serca płodu, wykrywanie liczby i typu akceleracji i deceleracji, ocena zmienności FHR w ujęciu długo i krótkoterminowym oraz wykrywanie liczby i typu skurczów macicy ) | Tak |  |
|  | Możliwość dopasowania kryteriów oceny i progów alarmowych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Alarmowanie o wykrytych nieprawidłowościach ( na podstawie wyników analizy on-line zapisu KTG ) – sygnał dźwiękowy i wizualny | Tak |  |
|  | Identyfikacja czasu pojawienia się alarmu i czasu jego zatwierdzenia z możliwością wydruku | Tak |  |
|  | Alarmy tachykardii i bradykardii | Tak |  |
|  | Alarm w przypadku utraty sygnału | Tak |  |
|  | Podawanie wraz z informacją o alarmie uzasadnienie tego alarmu | Tak |  |
|  | Tworzenie dokumentacji dotyczącej pacjentki, przebiegu ciąży i porodu oraz noworodka z możliwością konfiguracji tych formularzy | Tak |  |
|  | Tworzenie dokumentacji przebiegu porodu | Tak |  |
|  | Wprowadzanie: własnych notatek, podawanych leków, wyników badań | Tak |  |
|  | Test bezstresowy | Tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  |
|  | Możliwość monitorowania parametrów matczynych ( HR, NIBP, SpO2 ) | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania zapisów archiwalnych monitorowanej pacjentki w trakcie badania | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska ktg, stanowiska podglądu i dostępu do zapisów, integracji z systemem informatycznym Szpitala SIS GEM | Tak |  |
|  | Wyniki analizy pokazywane on-line w czasie monitorowania: FHR i Toco ( m. in. Akcelercje, deceleracje, skurcze, bradykardie, tachykardie, LTV, STV, typy oscylacji ) | Tak podać |  |
|  | Monitorowanie ciąży bliźniaczej | Tak |  |
|  | System operacyjny z aktualnym wspomaganiem producenta, nie dopuszcza się systemów operacyjnych i innych elementów oprogramowania nie posiadających aktualnego wsparcia producenta | Tak podać |  |
|  | Wspólna baza danych dla wszystkich podłączonych stanowisk KTG | Tak |  |
|  | Graficzny interfejs użytkownika obsługiwany za pomocą myszy i klawiatury | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Wyposażenie | Tak |  |
|  | Stanowisko centralne (serwer) – 1szt. - zestaw komputerowy serwera bazy ( rakowy ) z dedykowaną szafą - UPS | Tak |  |
|  | Stanowisko monitorujące – 2szt. ( Oddział Patologii Ciąży – 1szt. , Trakt Porodowy – 1szt. ) w skład którego wchodzi: - zestaw komputerowy PC - monitor LCD min. 22” drukarka laserowa UPS | Tak podać |  |
|  | Stanowisko podglądowe – 1szt. ( Oddział Patologii Ciąży ) w skład którego wchodzi: - zestaw komputerowy PC - monitor LCD min. 22” | Tak podać |  |
|  | Stanowisko mobilne – 1szt. - możliwość uruchamiania i przeglądania zapisów poprzez bezprzewodowy tablet – min. 10” | Tak podać |  |
|  | Monitory podglądowe – 5szt. ( Trakt Porodowy ) monitor LCD min. 19” – pasywne lub aktywne zawieszenie ścienne ( wysięgnik ) pokazuje obraz dla danego stanowiska porodowego | Tak podać |  |
| II | Kardiotokograf –2szt. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
| 1 | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak podać |  |
| 2 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 3 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak podać |  |
| 4 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak podać |  |
| 5 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
| 6 | Znacznik zdarzeń | Tak |  |
| 7 | Alarm nakładania sygnałów tętna | Tak |  |
| 9 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak |  |
| 10 | Alarm końca papieru | Tak |  |
| 11 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  |
| 12 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 13 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak |  |
| 14 | Współpraca z zaoferowanym systemem centralnego monitorowania okołoporodowego | Tak |  |
| 15 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 16 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | Tak |  |
| 17 | Uchwyt do zamocowania aparatów na ścianie | Tak |  |
| 18 | Wyposażenie: dla każdego kardiotokografu - przetwornik Toco - przetwornik Cardio - znacznik ruchów płodu dla pacjentki - pasy mocujące | Tak podać |  |
| III | Kardiotokograf – 3 szt. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
| 1 | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | Tak podać |  |
| 2 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | Tak |  |
| 3 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | Tak podać |  |
| 4 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | Tak podać |  |
| 5 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | Tak |  |
| 6 | Znacznik zdarzeń | Tak |  |
| 7 | Alarm nakładania sygnałów tętna | Tak |  |
| 8 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | Tak |  |
| 9 | Pomiar i prezentacja na ekranie krzywej MEKG: - Detekcja odłączenia elektrod EKG | Tak |  |
| 10 | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP: - Mierzone ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe i średnie; - Zakres pomiarowy pulsu na podstawie pomiaru NIBP min. (30÷200) ud/min | Tak podać |  |
| 11 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | Tak |  |
| 12 | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
| 13 | Alarm końca papieru | Tak |  |
| 14 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | Tak |  |
| 15 | Współpraca z zaoferowanym systemem centralnego monitorowania | Tak |  |
| 16 | Możliwość współpracy z telemetrią płodową | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie ciąży bliźniaczej dla min. 1szt. kardiotokografu | Tak |  |
| 18 | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR dla bliźniaków | Tak |  |
| 19 | Ostrzeganie w przypadku monitorowania jednego płodu za pomocą obu głowic US | Tak |  |
| 20 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | Tak |  |
| 21 | Wózek pod aparat z min. 1 szufladą na akcesoria lub stojak z koszykiem– 3szt. | Tak podać |  |
| 22 | Wyposażenie: dla każdego kardiotokografu przetwornik Toco przetwornik Cardio - przetwornik Cardio (2 sztuki) dla ktg z ciążą bliźniaczą - znacznik ruchów płodu dla pacjentki - pasy mocujące - mankiet wielokrotnego użytku do pomiaru NIBP wraz z przewodem połączeniowym - czujnik SpO2 na palec - kabel EKG | Tak podać |  |
| 23 | Jednakowe przetworniki (głowice) we wszystkich oferowanych 5 szt. aparatach ktg . Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami | Tak |  |
| IV | Elektrokardiograf płodowy – 1szt. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2013 Producent Model/typ Kraj pochodzenia | Tak podać |  |
| 1 | Prezentacja krzywych EKG płodu i matki, zapamiętywanie uśrednionego zespołu PQRST oraz analiza odcinka ST i pomiar amplitudy załamka T w stosunku do zespołu QRS | Tak |  |
| 2 | Równoczesna rejestracja sygnałów KTG, zapamiętywanie zapisów w pamięci i automatyczna ich analiza | Tak |  |
| 3 | Nieinwazyjna rejestracja elektrokardiogramu (w oparciu o sygnały bioelektryczne) z powierzchni brzucha matki | Tak |  |
| 4 | Inwazyjna rejestracja elektrokardiogramu (w oparciu sygnały bioelektryczne) z elektrody skalpowej | Tak |  |
| 5 | Możliwość wykonania badania od 30 tygodnia ciąży | Tak |  |
| 6 | Możliwość wykonania rejestracji elektrokardiogramu metodą inwazyjną z główki płodu | Tak |  |
| 7 | Graficzna prezentacja wybranych wyników, bieżącej analizy na krzywych KTG | Tak |  |
| 8 | Komunikacja programu z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
| V | Wyposażenie uzupełniające do kardiotokografów będących na wyposażeniu Szpitala - przetwornik TOCO do ktg Viridia seria 50XM i 50A – 19 szt. - przetwornik Cardio do ktg Viridia seria 50XM i 50A – 21 szt. - znacznik ruchów płodu dla pacjentki – 19 szt. - pasy mocujące– 40 szt. - mankiet wielokrotnego użytku – 7szt | Tak podać |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji