Formularz „Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych”

### Zestaw elektroanatomiczny – 1 szt.

| Lp. | Parametr/warunek | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw elektroanatomiczny Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2013 Model Kraj pochodzenia | Tak |  |
|  | System do ablacji - elektroanatomiczny do diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca | Tak |  |
|  | Trójwymiarowy, jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z ograniczeniem użycia fluoroskopii | Tak |  |
|  | Technologia oparta o system pola i czujników magnetycznych pozwalających na precyzyjną lokalizację cewnika w sercu. | Tak |  |
|  | Elektroda jednoczasowa z lokalizacją przestrzenną z zapisem potencjału elektrycznego serca w danym miejscu - zapis EKG wewnątrzsercowego. | Tak |  |
|  | System współpracujący z wszystkimi standardowymi systemami EP. | Tak |  |
|  | Jednostka określająca lokalizację cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych do cyfrowych. | Tak |  |
|  | Cewnik diagnostyczny – jednocześnie pracujący jako cewnik ablacyjny, służący do diagnostyki i leczenia pacjenta. | Tak |  |
|  | Zewnętrzne źródło pola elektromagnetycznego. | Tak |  |
|  | Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizację cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnatrzsercowe i EKG z analogowych do cyfrowych z pozostałymi elementami systemu. | Tak |  |
|  | System wyposażony w pedał służący do akceptacji lub usuwania punktów mapy umożliwiający operatorowi jednoczesną obsługę cewnika. | Tak |  |
|  | System wyposażony w komputer do zbierania, przetwarzania oraz archiwizacji cyfrowych danych pacjentów. | Tak |  |
|  | Monitory LCD - 2 szt. min. 21 cali. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie typu: Windows, PowerPoint, zapis danych w formacie DICOM 3.0. lub równoważne | Tak |  |
|  | System wielokanałowy min. 10 z możliwością stymulacji z dowolnego kanału. | Tak |  |
|  | Prezentacja wielu map w jednym oknie, przemieszczanie się miedzy poszczególnymi mapami, synchronizacja map. | Tak |  |
|  | Zapis min. 10 poprzedzających uderzeń, szczegółowe przedstawianie danych lokalizacyjnych oraz elektrycznych danego punktu. | Tak |  |
|  | Prezentacja dowolnej ilości zapisów sygnałów wewnątrzsercowych oraz EKG. | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnego ustawienia wielkości i położenia wszystkich okien na monitorze. | Tak |  |
|  | Planowanie linii ablacyjnej. | Tak |  |
|  | Znakowanie anatomiczne struktur oraz punktów i naczyń. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia mapy impedancyjnej w oparciu o dane z generatora RF. Odróżnianie mięśnia serca od żyły oraz tkanki martwiczej od zdrowego mięśnia serca w celu określania miejsc ablacji. | Tak |  |
|  | Możliwość pomiaru powierzchni mapy, powierzchni blizny, obszaru ablacyjnego oraz powierzchni pomiędzy liniami ablacyjnymi z oceną wielkości dokonanych zmian w tkankach serca. | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji | Tak |  |
|  | Kable połączeniowe: - zasilające światłowody do przesyłania danych, - połączeniowe do EKG /komplet/ - połączeniowe z zewnętrznymi systemami EP - połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. | Tak |  |
|  | Pomiar siły nacisku elektrody na tkankę | Tak |  |
|  | Import obrazów anatomicznych z CT/MR | Tak |  |
|  | Zestaw startowy elektrod do systemu (minimum 10 kompletów) w celach szkoleniowych. | Tak |  |
|  | Wózek do zainstalowania zestawu | Tak |  |
|  | Zestaw 4 elektrod ablacyjnych wraz z elektrodami referencyjnymi w komplecie dedykowanych do oferowanego systemu. Okres przydatności na oferowane komplety elektrod min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Szkolenie zespołu oraz wsparcie techniczne w czasie pierwszych 20 zabiegów z użyciem systemu | Tak |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. Product Data, katalog producenta). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.