OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

- ROTOR ELEKTRYCZNY  - 2 szt.

A. Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyny dolnej w pozycji siedzącej   – szt.1

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Urządzenie do terapii ruchowej dla pacjentów w pozycji siedzącej | TAK |  |
|  | Pasywne poruszanie nóg za pomocą silnika | TAK |  |
|  | Trening wspomagany - aktywny trening z pomocą silnika | TAK |  |
|  | Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu. | TAK |  |
|  | Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki. | TAK |  |
|  | Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy zapinaniu nóg | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia obrotów min. od 1 do 60 na minutę. | TAK |  |
|  | Funkcja „wspomaganie pedałowania” -wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny; rozpoznawanie samodzielnej aktywności pacjenta; automatyczna redukcja prędkości przy zaprzestaniu pedałowania | TAK |  |
|  | Trening symetryczny kończyn dolnych - jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony. | TAK |  |
|  | Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego. | TAK |  |
|  | Analiza treningu - wyświetlanie następujących danych: dla treningu pasywnego: prędkość czas treningu stopień trudności (napięcie mięśniowe) przebyty odcinek dla treningu aktywnego: wspomaganie pedałowania zużyta energia osiągnięcia prawej i lewej strony (symetria) opór hamulców | TAK |  |
|  | Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa | TAK |  |
|  | Obsługa monitora urządzenia za pomocą przycisków | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość łatwego transportu - rolki ułatwiające przesuwanie. | TAK |  |
|  | Pokryte materiałem do dezynfekcji obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi | TAK |  |
|  | Usztywniające prowadnice do podudzi z płynną regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Dodatkowy komplet rzepów mocujących nogi (do prowadnic stóp i podudzi) | TAK |  |

B. Rotor elektryczny do ćwiczeń biernych i czynnych kończyny dolnej  w pozycji leżącej - 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Urządzenie do terapii ruchowej dla pacjentów leżących, ze statywem przyłóżkowym oraz mocowaniem do łóżka | TAK |  |
|  | Pasywne poruszanie nóg za pomocą silnika | TAK |  |
|  | Trening wspomagany - aktywny trening z pomocą silnika | TAK |  |
|  | Trening aktywny z możliwością dokładnego ustawienia oporu. | TAK |  |
|  | Możliwość terapii przyłóżkowej pacjentów leżących | TAK |  |
|  | Równomierne pedałowanie spowodowane napędem rozluźniającym | TAK |  |
|  | Program do rozluźniania spastyki, zgodny z terapeutyczną zasadą automatycznej zamiany kierunku pedałowania | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie nawet najmniejszej spastyki | TAK |  |
|  | Elektroniczny przycisk, uaktywniający funkcję pomocy przy zapinaniu nóg | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia obrotów min. od 1 do 60 na minutę. | TAK |  |
|  | Funkcja „wspomaganie pedałowania” -wyczuwalne i widoczne przejście z treningu biernego na pasywny; rozpoznawanie samodzielnej aktywności pacjenta; automatyczna redukcja prędkości przy zaprzestaniu pedałowania | TAK |  |
|  | Przycisk z wyłącznikiem bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Trening symetryczny: jednoczesne wyświetlanie danych o wysiłku, oddzielnie lewej i prawej strony | TAK |  |
|  | Pomiar początkowego, końcowego oraz średniego napięcia mięśniowego | TAK |  |
|  | Analiza treningu: wyświetlanie danych o treningu oraz uzyskanym postępie | TAK |  |
| 16a | Trening pasywny: Prędkość Czas treningu Stopień trudności Przebyty odcinek | TAK |  |
| 16b | Trening aktywny: Zużyta energia Osiągnięcia prawej i lewej strony Opór hamulców Dane o osiągnięciach | TAK |  |
|  | Obsługa monitora urządzenia za pomocą przycisków | TAK |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Wytrzymała i stabilna konstrukcja metalowa | TAK |  |
|  | Transport urządzenia na kółkach | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w hamulec | TAK |  |
|  | Łatwe pozycjonowanie rozstawu podstawy urządzenia | TAK |  |
|  | Pokryte materiałem do dezynfekcji obejmy na stopy wraz z rzepami mocującymi | TAK |  |
|  | Prowadnice na nogi wraz z ustawianym odciążaniem stawów kolanowych | TAK |  |
|  | Dodatkowy komplet rzepów mocujących nogi (do prowadnic stóp i podudzi) | TAK |  |

2. STÓŁ PIONIZUJĄCY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia za pomocą siłownika elektrycznego | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leżyska w zakresie min. 60-90cm za pomocą siłownika elektrycznego | TAK |  |
|  | Sterowanie pilotem ręcznym | TAK |  |
|  | Szerokość leżyska min.70cm | TAK |  |
|  | Podpórka stabilizacyjna do krocza z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Regulowane pasy do stabilizacji kolan, miednicy i klatki piersiowej. | TAK |  |
|  | Tapicerowany stabilizator do zabezpieczenia głowy | TAK |  |
|  | Podnóżek z sandałami i pasami do unieruchomienia stawów skokowych | TAK |  |
|  | Blat do ćwiczeń manipulacyjnych z możliwością regulacji wysokości | TAK |  |

3.ROWER REHABILITACYJNY  STACJONARNY  ELEKTROMAGNETYCZNY

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Nisko umieszczona rama ułatwiająca wejście na rower | TAK |  |
|  | Konsola elektroniczna z czujnikami pulsu w kierownicy | TAK |  |
|  | System hamowania kontrolowany elektronicznie z wyświetlacza | TAK |  |
|  | Regulowane siodełko z dźwignią blokującą | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości kierownicy | TAK |  |
|  | Kółka ułatwiające przemieszczanie | TAK |  |
|  | Trening sterowany tętnem | TAK |  |
|  | Trening ze stałym obciążeniem | TAK |  |
|  | Programowanie czasu, kilokalorii i odległości | TAK |  |
|  | Stałe wyświetlanie czasu, odległości, prędkości i kcal | TAK |  |
|  | Rower przystosowany do pacjentów o wadze do 250kg | TAK |  |

4. SZYNA  ELEKTROMAGNETYCZNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny górnej umożliwiający prowadzenie ćwiczeń stawu barkowego w jego fizjologicznym zakresie | TAK |  |
|  | Możliwość ćwiczeń w pozycji siedzącej lub leżącej | TAK |  |
|  | Szybkie i łatwe dostosowanie ramienia szyny do długości kończyny pacjenta | TAK |  |
|  | Pilot bezpieczeństwa (start - stop) dla pacjenta w zestawie. | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości ruchu | TAK |  |
|  | Zakresy ruchu ćwiczeń: - zgięcie - wyprost: 0° - 180° - odwiedzenie - przywiedzenie: w pełnym fizjologicznym zakresie - rotacja zewnętrzna - wewnętrzna: 90°-0°-90° | TAK |  |

5. SZYNA ELEKTROMAGNETYCZNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ

|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat dla dorosłych i osób z niewspółmierną długością kończyn - zakres wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm | TAK |  |
|  | Zastosowanie na kończynę prawą –lewą bez przebudowy | TAK |  |
|  | Zastosowany układ kinematyczny gwarantujący zgodność ruchu szyny z fizjologią zginania stawu w pełnym zakresie | TAK |  |
|  | Regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych | TAK |  |
|  | Oskalowane elementy szyny z wymiarami dla uda i podudzia | TAK |  |
|  | Zakres ruchu w stawie kolanowym minimum -10° - 0° - 120° | TAK |  |
|  | Zakres ruchu w stawie biodrowym minimum 0° - 7° - 115° | TAK |  |
|  | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/ grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji co najmniej od 40° do 40° wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego | TAK |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego | TAK |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu co najmniej w 25 poziomach siły | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy | TAK |  |
|  | Regulacja prędkości pracy co najmniej w 20 poziomach | TAK |  |
|  | Program pełnej rozgrzewki stawu | TAK |  |
|  | Sekwencyjne programy terapii | TAK |  |
|  | Automatyczne poszerzenie zgięcia/wyprostu kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zsynchronizowanej elektrostymulacji EMS 2-kanałowej | TAK |  |

6. POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Min. dwa niezależne kanały terapeutyczne- możliwość przeprowadzania niezależnej terapii min. dwóch pacjentów przy ustawieniu różnych parametrów | TAK |  |
|  | Wbudowane programy terapeutyczne | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie aplikatora | TAK |  |
|  | Aplikator szpulowy o średnicy min. 30 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Aplikator szpulowy o średnicy min. 60 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora 600 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Podnośnik do pionowego ruchu aplikatora 600 mm – 1 szt. | TAK |  |

7. APARAT DO KRIOTERAPII DWUTLENKIEM WĘGLA

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów krioterapii miejscowej z zastosowaniem dwutlenku węgla jako czynnika chłodzącego. | TAK |  |
|  | Mobilna obudowa na butle | TAK |  |
|  | Wizualizacja parametrów zabiegowych (czas, temperatura zabiegu, ciśnienie) na wyświetlaczu aparatu | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury dysz w zakresie -65 ÷-75 ºC | TAK |  |
|  | Alarm braku gazu | TAK |  |
|  | Licznik sumaryczny czasu pracy butli | TAK |  |
|  | Dwie dysze nadmuchowe - do stawów i powierzchni okołostawowych - do dużych powierzchni | TAK |  |
|  | Podłączenie dwóch aplikatorów jednocześnie | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy z butlami o różnej pojemności | TAK |  |

- APARAT  DO ULTRADZWIĘKÓW

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Terapia z częstotliwością 1MHz, 2MHz i 3 MHz. | TAK |  |
|  | Głowica wodoszczelna umożliwiająca wykonywanie zabiegów w wodzie. | TAK |  |
|  | Głowica ceramiczna z kołnierzem wokół membrany ograniczającym rozprzestrzenianie się ultradźwięków na osobę wykonującą zabieg. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy manualnej lub w oparciu o procedury zabiegowe zapisane w pamięci aparatu. | TAK |  |
|  | Tryb pracy ciągły lub impulsowy | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych akcesoriów | TAK |  |
|  | Wizualizacja intensywności w W/cm2 | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku sprzężenia | TAK |  |
|  | Częstotliwość modulacji min. 10 -100% | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowa głowica ultradźwiękowa 1-2-3 MHz o średnicy 35mm | TAK |  |

9. APARAT WIELOFUNKCYJNY DO ELEKTROTERAPII – 4 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Aparat do elektroterapii z podstawową gamą prądów jednokierunkowych i dwukierunkowych oraz możliwością wykonania elektrodiagnostyki. | TAK |  |
|  | Dwa kanały elektroterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów różnymi rodzajami prądów | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator – urządzenie do pracy stacjonarnej i przenośnej | TAK |  |
|  | Wbudowane programy terapeutyczne | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania własnych ustawień | TAK |  |
|  | Rodzaje prądów: galwaniczny diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) impulsowe (prostokątne, trójkątne, UR wg Träberta) interferencyjne (dynamiczny, statyczny, jednokanałowe) Kotz’a/rosyjska stymulacja TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, burst) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji prądów | TAK |  |
|  | Wyświetlacz graficzny | TAK |  |
|  | Menu aparatu w jęz. polskim | TAK |  |
|  | 3 komplety przewodów pacjenta dla każdego aparatu. | TAK |  |
|  | Stolik trzypółkowy na kółkach do każdego aparatu | TAK |  |

10. LASER BIOSTYMULACYJNY ZE SKANEREM – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nowe, 2013 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
|  | Zestaw do biostymulacji laserowej, umożliwiający pracę zarówno przy pomocy sond punktowych, jak i w trybie automatycznym z wykorzystaniem sondy skanującej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy zestawu o sondy prysznicowe ze światłem czerwonym R, podczerwonym IR oraz ze światłem czerwonym i podczerwonym R+IR | TAK |  |
|  | Sonda punktowa R min. 50 mW | TAK |  |
|  | Sonda punktowa IR min. 400 mW | TAK |  |
|  | Sonda skanująca R/IR (R - 50 mW / IR - 400 mW) | TAK |  |
|  | Dedykowany statyw na kółkach z półką pod sterownik | TAK |  |
|  | Okulary ochronne 4 szt. | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne ( np. Product Data, katalog producenta ). Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.