Autorefraktokeratometr – 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie graniczne | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, Producent Model/typ Kraj pochodzenia Rok produkcji | TAK podać |  |
|  | Funkcje: pomiar refrakcji pomiar keratometrii pomiar średnicy rogówki i źrenicy pomiar krzywizny bazowej i soczewki kontaktowej pomiar PD tryb IOL | TAK |  |
|  | Regulacja głowicy za pomocą joysticka | TAK |  |
|  | Minimalna szerokość źrenicy 2,2 mm | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | Rozstaw źrenic PD: 20 – 85 mm | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru osi: 1˚ - 180˚ | TAK |  |
|  | Średnica rogówki: 2 mm – 12 mm | TAK |  |
|  | Znak cylindra: +, - , +/- | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru sfery: -25.0 D do +22.0 D | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru cylindra: 0.0 D do +/- 10.0 D | TAK |  |
|  | Moc rogówki: 34.0 D – 67.0 D | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Stolik pod urządzenie z elektrycznie regulowaną wysokością | TAK |  |

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji.