ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymaganie graniczne | Parametry oceniane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń z wyposażeniem. Fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, rok produkcji 2014 Producent Model Kraj pochodzenia | Tak, podać |  |  |
|  | Cechy ogólne |  |  |  |
|  | Jednopłaszczyznowy system rentgenowski o zmotoryzowanych ruchach do wykonywania procedur interwencyjnych i diagnostycznych | Tak, opisać |  |  |
|  | System przystosowany do warunków architektonicznych pomieszczeń posiadanych przez Zamawiającego, przeznaczonych dla potrzeb Sali hybrydowej | Tak |  |  |
|  | Podłączenie, uruchomienie oraz integracja z systemem PACS/RIS obejmującym Zakład Radiologii wraz z automatycznym pobieraniem danych pacjenta z rejestracji i automatyczną archiwizacją obrazów na PACS w formacie umożliwiającym pobieranie, obróbkę obrazu na posiadanej stacji. Rozbudowa macierzy dyskowej PACS o 16 TB powierzchni do archiwizacji badań obrazowych | Tak, opisać |  |  |
|  | Statyw |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu na suficie lub podłodze | Tak, opisać | Mocowanie sufitowe – 4 pkt Mocowanie podłogowe – 0 pkt. |  |
|  | Położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz statyw z obu boków stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta | Tak, opisać |  |  |
|  | Pamięć pozycji statywu – co najmniej 50 pozycji | Tak, podać |  |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak, opisać | Więcej niż 1 system antykolizyjny – 2 pkt. |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej (z tyłu za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) | Tak, opisać |  |  |
|  | Możliwość ręcznego ustawienia statywu w pozycji parkingowej | Tak/Nie | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak, opisać |  |  |
|  | Stół operacyjny przystosowany do pracy z angiografem |  |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze | Tak, opisać |  |  |
|  | Pływająca płyta pacjenta przezierna dla promieniowania RTG | Tak, opisać |  |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej, min. 180° | Tak, podać | Największa wartość – 2 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta, min 100 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta, min. 14 cm w każdym z dwóch kierunków niezależnie | Tak, podać |  |  |
|  | Silnikowa regulacja wysokości stołu, min 25 cm | Tak, podać | Największa wartość – 2 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Długość płyty pacjenta, min 280 cm | Tak, podać | Największa wartość – 2 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Silnikowy przesuw blatu umożliwiający automatyczne badanie kończyn dolnych (wykonywanie angiografii peryferyjnej) | Tak, opisać |  |  |
|  | Dopuszczalny ciężar pacjenta min. 200 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Dodatkowe obciążenie płyty stołu dla akcji reanimacyjnej min. 50kg | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość silnikowego pochylania płyty pacjenta wokół osi krótkiej (Trendelenburg/anty-Trendelenburg) - sumaryczny zakres co najmniej 30° | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość silnikowego pochylania płyty pacjenta wokół osi długiej (Cradle/ anty-Cradle) - sumaryczny zakres co najmniej 30° | Tak/Nie | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | Tak, opisać |  |  |
|  | Akcesoria – min.: 1 materac antystatyczny, pasy do mocowania pacjenta, podkładka pod ramię przy injekcji przepuszczalna dla promieniowania RTG – 2 szt., podpórki pod ramiona wzdłuż stołu przepuszczalne dla promieniowania RTG – 2 szt., szyny na akcesoria min. w obszarze abdominalnym po obu stronach oraz na krótszej krawędzi stołu, statyw na płyny infuzyjne, uchwyt anestetyczny mocowany na szynie akcesoryjnej do zawieszenia kurtyny separującej głowę i obszar abdominalny pacjenta, podpórka pod stopy pacjenta, podpórki pod ramiona pacjenta | Tak, wymienić |  |  |
|  | Generator wysokich częstotliwości |  |  |  |
|  | Moc nie mniej niż 100 kW | Tak, podać |  |  |
|  | Min. czas ekspozycji, max.1 ms | Tak, podać |  |  |
|  | Włącznik ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć), konfigurowalny | Tak, opisać |  |  |
|  | Włącznik ekspozycji w sterowni (do prześwietleń i zdjęć ) | Tak, opisać |  |  |
|  | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania | Tak, opisać |  |  |
|  | Lampa RTG / przysłony |  |  |  |
|  | Typ lampy | Podać |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać liczbę ognisk |  |  |
|  | Wielkość najmniejszego ogniska wg PN EN 60336, max. 0.4 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Wielkość kolejnego ogniska po najmniejszym wg PN EN 60336, max. 1.0 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna obciążalność anody mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia (bez ograniczeń czasowych) min. 2000W | Tak, podać |  |  |
|  | Przesłony prostokątne | Tak, opisać |  |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | Tak, opisać |  |  |
|  | Dodatkowa maksymalna filtracja w postaci filtrów miedziowych lub ich odpowiedników o tłumieniu promieniowania nie mniejszym niż równoważnik 0,3 mm Cu | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG umożliwiający wyznaczenie dawki na skórę pacjenta (pomiar parametru DAP) lub pomiar dawki na skórę pacjenta wraz z informacją o dawce sumarycznej na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania realizującego tę funkcję |  |  |
|  | Tor obrazowy / monitory |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach min. 30x40 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalne pole obrazowania detektora cyfrowego min. 30cmx38 cm. | Tak, podać wymiary | Największa wartość – 2 pkt, wartość graniczna - 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wartość typowa DQE dla płaskiego detektora cyfrowego, min. 70% | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar elementarnego piksela nie większy niż 200 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Zawieszenie sufitowe dla min. czterech monitorów TFT/LCD w sali zabiegowej ( dwa monitory obrazowe angiografu: 1 live i 1referencyjny, 1 monitor stacji rekonstrukcji 3D, 1 monitor dla podłączenia urządzeń zewnętrznych np. hemodynamiki ). | Tak, opisać |  |  |
|  | Dwa monitory obrazowe monochromatyczne angiografu typu „flat” (TFT/LCD ) w Sali zabiegowej ( live + referencyjny ) o przekątnej min. 18” | Tak, opisać |  |  |
|  | Jeden kolorowy monitor TFT/LCD w Sali zabiegowej o przekątnej min. 19”do prezentacji: naprzemiennie obrazu ze stacji rekonstrukcji 3D lub obrazu z innych źródeł, obrazu z urządzeń generujących zarówno analogowy (min. SVGA, S-Video i Composite video) jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny. | Tak, opisać |  |  |
|  | Jeden kolorowy monitor TFT/LCD w Sali zabiegowej o przekątnej min. 19” dla obrazu monitorowania czynności życiowych pacjenta (sygnał wejściowy SVGA z posiadanego kardiomonitora S/5 AM prod. Datex Ohmeda) | Tak, opisać |  |  |
|  | Wykonawca w ramach oferty zaoferuje opisane w pkt. 45, 46, 47 monitory o parametrach min. zgodnych w zakresie wymagań szczegółowych z wymogami opisanymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku – „W sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” | Tak, opisać |  |  |
|  | Dodatkowo w sali zabiegowej: 1podglądowy monitor TFT/LCD o przekątnej min. 30” do prezentacji obrazu live z angiografu (nie jest wymagany monitor medyczny) - zainstalowany na ścianie po przeciwległej stronie zawieszenia sufitowego opisanego w pkt. 44 | Tak, opisać i podać model oferowanego monitora |  |  |
|  | Dodatkowo w sali zabiegowej: 1podglądowy monitor TFT/LCD o przekątnej min. 19” (nie jest wymagany monitor medyczny) do obrazu monitorowania czynności życiowych pacjenta (sygnał wejściowy SVGA z posiadanego kardiomonitora S/5 AM prod. Datex Ohmeda) - zainstalowany na ścianie po przeciwległej stronie zawieszenia sufitowego opisanego w pkt. 44 | Tak, opisać i podać model oferowanego monitora |  |  |
|  | W sterowni: 1 monitor obrazowy monochromatyczny angiografu typu „flat” TFT/LCD (obraz live) o przekątnej min.18” | Tak, opisać |  |  |
|  | W sterowni: 1 kolorowy monitor TFT/LCD o przekątnej min. 19” dla wyświetlania czynności życiowych pacjenta (sygnał wejściowy SVGA z posiadanego kardiomonitora S/5 AM prod. Datex Ohmeda) | Tak, opisać |  |  |
|  | System cyfrowy/ postprocessing/ archiwizacja |  |  |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak, opisać. |  |  |
|  | Matryca akwizycyjna co najmniej 1024x1024 | Tak, podać |  |  |
|  | Zapis obrazów na HD w matrycy min.1024x1024 | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość przetwarzania i archiwizacji na HD w systemie cyfrowym min 12 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Pamięć obrazów na HD min. 50 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bit bez kompresji stratnej | Tak, podać |  |  |
|  | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwościami między 20-30 pulsów/s oraz 10-15 pulsów/s oraz min. jedna wartość poniżej 10 pulsów/s | Tak, podać |  |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu LIH | Tak, opisać |  |  |
|  | DSA online i offline | Tak, opisać |  |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Tak, opisać |  |  |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA. | Tak, opisać |  |  |
|  | Automatyczna subtrakcja danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej, tj. rozpoczynająca się bez ingerencji obsługi natychmiast po akwizycji obrazów z kontrastem, a kończąca się dynamiczną prezentacją sceny (po subtrakcji) | Tak, opisać |  |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak, opisać |  |  |
|  | Automatyczny i manualny pixelshift | Tak, opisać |  |  |
|  | Roadmap 2D w cyfrowym systemie obróbki obrazu Roadmap 3D dynamiczny realizowany w cyfrowym systemie obróbki obrazu lub w stacji postprocessingowej | Tak, opisać |  |  |
|  | Płynny zoom w postprocessingu | Tak, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń wieńcowych i obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja, obliczanie rezerwy wieńcowej, pomiary odległości i kątów). | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |  |
|  | Wykorzystywanie wcześniej zapamiętanych obrazów jako maski do roadmapingu. | Tak, opisać |  |  |
|  | Wyświetlanie w tym samym czasie na dwóch monitorach obrazu roadmapy oraz obrazu fluoro bez subtrakcji | Tak, opisać |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak, opisać |  |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali zabiegowej | Tak, opisać |  |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) | Tak, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie do wspieranie procedur TAVI, bazujące na używaniu danych z CT w trybie 3D lub z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej i nakładanie ich na wyświetlany na żywo obraz skopowy w celu zapewnienia podczas procedury trójwymiarowego roadmapingu w czasie rzeczywistym. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym powyższe funkcje realizowane będą w stacji postprocessingowej. | Tak, opisać | Dane uzyskiwane z CT – 4 pkt Dane uzyskiwane z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej – 0 pkt |  |
|  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych | Tak, opisać |  |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) CD-R i DVD przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni i sali zabiegowej | Tak, opisać |  |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: - DICOM Send - DICOM Storage Commitment - DICOM Query/Retrieve - DICOM Print - DICOM Worklist | Tak, opisać |  |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM do zdefiniowanego węzła sieciowego w miarę akwizycji kolejnych scen – funkcja ,,auto-send” | Tak, opisać |  |  |
|  | Stacja postprocessingowa do m. in. rekonstrukcji 3D z danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej |  |  |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego ze stacji na monitor w Sali zabiegowej | Tak, opisać |  |  |
|  | Monitor stacji postprocessingowej (min 19”, TFT/LCD, kolorowy) w sterowni | Tak, opisać |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów angiograficznych | Tak, opisać |  |  |
|  | Wyświetlanie / przeglądanie / archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(standard DICOM 3.0) | Tak, opisać |  |  |
|  | DICOM 3.0: Dicom Send Dicom Receive Dicom Query/Retrieve Dicom Print | Tak, opisać |  |  |
|  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na komputerach osobistych za pomocą nagrywarki DVD ogólnodostępnej, standardowa, niededykowana |  |  |  |
|  | Eksport danych umożliwiający pracę w systemie operacyjnym Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, opisać |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Tak, opisać i podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, opisać i podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej wysokorozdzielczej bazująca na skanie rotacyjnym umożliwiające wizualizacje naczyń przed i za zmianą w obrazowaniu udarów niedokrwiennych mózgu | Tak/Nie, jeżeli Tak – opisać i podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | MIP | Tak, opisać |  |  |
|  | MPR | Tak, opisać |  |  |
|  | VRT | Tak, opisać |  |  |
|  | Prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z “pustym” środkiem (Transparency view) | Tak, opisać |  |  |
|  | Różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie (np. Dual Volume Display, Calciview, iDentify lub równoważny. Przez równoważny rozumie się każdy, który pozwala na różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentację niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie) | Tak, opisać |  |  |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | Tak, opisać |  |  |
|  | Ilościowa analiza stenoz na zrekonstruowanym obiekcie 3D obejmująca min. automatyczne rozpoznawanie kształtów oraz określanie stopnia stenozy | Tak, opisać |  |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu oraz pacjenta, powiększenia i odległości SID). | Tak, opisać |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie przy roadmapingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3 z innych modalności (min TK, MR) i ich wspólną rejestrację z obrazem fluoroskopowym live. | Tak podać nazwę zaoferowanego rozwiązania |  |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak, opisać |  |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | Tak, opisać |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | UPS umożliwiający zakończenie badania poprzez zapewnienie zasilania systemu aparatu przez min. 5 minut i udostępnienie w tym czasie obrazowania w trybie fluoroskopii. | Tak, opisać |  |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku do obu stron stołu – 2 szt. (po jednej na każdą stronę.) | Tak, opisać |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie. | Tak, opisać |  |  |
|  | Interkom do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową z możliwością aktywacji automatycznej oraz manualnej | Tak, opisać |  |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa w sterowni oraz na sali badań | Tak, opisać |  |  |
|  | Angiograficzny, automatyczny wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z oferowanym angiografem. Pakiet startowy sprzętu jednorazowego użytku pozwalający na wykonanie 20 badań z użyciem dostarczonej strzykawki automatycznej | Tak, podać model i opisać |  |  |
|  | Dwuczaszowa lampa operacyjna typu LED Zestaw złożony z czaszy głównej i pomocniczej na wspólnym zawieszeniu sufitowym. Każda czasza na obrotowym wysięgniku dwuramiennym dostosowanym do współpracy z aparatem angiograficznym z zawieszeniem sufitowym/podłogowym Czasze lamp okrągłe o średnicy maksymalnej: Czasza główna: 700 mm Czasza satelitarna: 600 mm Maksymalne natężenia światła dla czaszy głównej i satelitarnej nie mniejsze niż 140 000 lx (z możliwością regulacji) Diody LED o żywotności min. 30 000h Uchwyty do pozycjonowania przeznaczone do sterylizacji parowej – nie mniej niż 5 szt. do każdej kopuły | Tak, podać model i opisać |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak, opisać |  |  |
|  | Dokumentacja (dostarczona wraz ze sprzętem w wersji papierowej i na CD) - instrukcje obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach - dokumentacja serwisowa wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z wersjami instalacyjnymi | Tak |  |  |
|  | Wykonanie i dostarczenie testów odbiorczych (akceptacyjnych) | Tak |  |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych rtg 1 raz w roku przez cały okres udzielonej gwarancji oraz testów eksploatacyjnych po każdej istotnej naprawie | Tak |  |  |

###### Wymogiem jest aby wartości podane  w kolumnie „Parametr oferowany” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne  - Product Data.  Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji w wyznaczonym przez siebie terminie. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.