OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania:  „Remont pomieszczeń (w Bloku A V piętro – strona prawa) Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii.”

2. Adres obiektu budowlanego: Zespół Budynków Głównych – Blok A piąte piętro strona prawa.

3. Nazwy i kody:

- Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych – kod CPV 45215100-8

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – kod CPV 45310000-3

- Roboty instalacyjne, wodno – kanalizacyjne i sanitarne– kod 45330000-9

4. Nazwa zamawiającego oraz jego adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – 22-400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła 10.

5. Imię i nazwisko osób sporządzających Opis Przedmiotu Zamówienia: inż. Ryszard WŁADYGA, Jadwiga DERENCZ.

6. Spis zawartości Opisu Przedmiotu Zamówienia:

  - Strona tytułowa.

  - Część opisowa.

2.1. Opis  przedmiotu zamówienia.

2.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

2.1.3. Ogólne właściwości opisu przedmiotu zamówienia.

2.1.4. Szczegółowe właściwości opisu przedmiotu zamówienia.

2.2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy (dla wykonania robót).

2.2.2. Architektury.

2.2.3. Konstrukcji.

2.2.4. Instalacji.

2.2.5. Wykończenia.

2.2.6. Zagospodarowania terenu.

  - Część informacyjna.

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego.

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

2. CZĘŚĆ OPISOWA

  - Opis przedmiotu zamówienia.

    - Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Zakres zadania obejmuje:

A – ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

- Demontaż odbojnic i poręczy drewnianych na korytarzu oraz montaż nowych plastikowych. Odbojnice i poręcze zdemontować (montowane punktowo na klocki drewniane 11 cm x 5 cm x 4,5 cm) ostrożnie a materiał z odzysku złożyć w piwnicy Bloku A (miejscu wskazanym przez Szpital). Nowe odbojnice model SCR80 (kolor standardowy) i poręcze HRB4c firmy C/S Acrowyn (lub klasie równoważnej). Przy wyliczeniu kwoty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe poręczy: końcówki 80 szt. oraz uchwyty montażowe 170 szt. – 130 mb. ( nowe: poręcze 53 mb + odbojnice 53 mb).

- Reperacja tynku gotową zaprawą tynkarską po miejscach montażu poręczy i odbojnic – powierzchnia naprawy 15 cm x 15 cm – 40 kpl.

- Montaż zabezpieczeń narożników listwą kątową ~5 cm x ~5 cm PCV (dł. ~2 m) według technologii firmy C/S Acrowyn (lub klasie równoważnej) – szczegółowe zestawienie
w załączniku. – 34 szt.

- Skucie starych podłóg z płytek ceramicznych w WC, Natryskach, Brudowniku i Łazience. Wywiezienie gruzu. - 57 m².

- Likwidacja brodzików w natryskach. Odłączenie, wykucie do poziomu posadzki oraz wywiezienie gruzu. Brodziki po demontażu zdać na magazyn Szpitala. -  4 szt.

- Wymiana podejść żeliwnych pod kratki ściekowe i odpływu z sedesów na podejścia z PCV. Montaż nowych kratek ściekowych. (według przedmiaru robót AOT-M - sanitarnego).

- Wykonanie izolacji przeciw wodnych podłogowych pod natryski i kratki ściekowe
w podłodze z płytek ceramicznych. - 57 m².

- Rozkucie ścian i ich ponowne wymurowanie i otynkowanie pod ułożenie glazury
w Natryskach, Brudowniku i WC w celu połączenia nowej instalacji z pionami kanalizacyjnymi. Wywiezienie gruzu. - po 1,5 m² (gr. ścianki z cegły palonej pełnej 12 cm) – 5 kpl.

- Ułożenie nowych podłóg z płytek ceramicznych w Natryskach, WC, Brudowniku
i Łazience. Reperacja i wzmocnienie podłóż. Płytki ceramiczne podłogowe kat. I, ~30 cm
x ~30 cm, gr. 9 mm – 57 m².

- Zakup i założenie progów metalowych (płaskich) w połączeniach terakoty z wykładziną PCV (długość ~1 m) – szczegółowe zestawienie w załączniku. – 14 szt..

- Demontaż obudów z kartongipsu i ich ponowny montaż (w pomieszczeniach IV piętra dla potrzeb wymiany żeliwnych podejść sanitarnych). Malowanie obudów. - 10 m².

- Likwidacja instalacji pary do Brudownika wraz z naprawą obudów z kartongipsu związanych z jej likwidacją (według przedmiaru robót AOT-M - sanitarnego).

- Wykonanie nowej okładziny ściennej z płytek ceramicznych w Natryskach, WC, Brudowniku i Łazience (skucie starej albo nowa klejona na starą) - gruntowanie podłoży preparatami Giso Grunt (może być zastosowany zamiennik odpowiadający parametrom wskazanego preparatu), licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20 x 30 (lub o wymiarach zbliżonych) gat. I, gr. 6-7 mm (kolor do uzgodnienia z LSW2) – na klej, spoinowanie płytek – 287 m².

- Wykonanie nowej okładziny podłogowej ceramicznej (skucie starej) oraz ułożenie nowej okładziny ściennej z płytek ceramicznych w Pomieszczeniu Zabiegów Pielęgniarskich oraz Pomieszczeniu Gospodarczym,płytki ceramiczne podłogowe gat. I, ~30 cm x ~30 cm, gr. 9 mm. Podłoża pod ułożenie nowej podłogi zaimpregnować oraz uzupełnić ubytki oraz wyrównać warstwami. Płytki kłaść na klej. – 16,5 m².

- Demontaż „białego montażu” oraz baterii umywalkowych, łazienkowych, natryskowych, kranów i ich ponowny montaż (sanitariaty oraz wszystkie pomieszczenia, w których się znajdują). - 24 kpl.

- Naprawa uszkodzonych okien aluminiowych oraz regulacja skrzydeł okiennych wraz
z wymianą uszczelek (okna 236x176 – 23 szt., okno 120x176 – 2 szt.) - przy naprawie należy ująć wymianę pełnego kompletu osprzętu 4 okien (okucia „roto”). - 25 szt..

- Skucie starych i ułożenie nowych okładzin z płytek ceramicznych przy tzw. „fartuchach” umywalkowych we wszystkich pomieszczeniach (sale chorych, pokoje lekarskie, socjalne itp.) wraz z wykonaniem wszystkich robót dodatkowych: wzmocnienie podłoża, reperacje ubytków. Płytki kłaść na kklej. - 68 m².

- Malowanie starych sufitów (wraz z naprawami tynków) we wszystkich pomieszczeniach, malowanie doborowe (3 krotne) – 582 m².

- Malowanie starych ścian (wraz z naprawami tynków) we wszystkich pomieszczeniach
i korytarzu, malowanie doborowe (3 krotne)– 1280 m².

- Wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych z PCV (18 cm x 18 cm) -  37 szt..

- Wymiana wszystkich szyldów i klamek w drzwiach – 41 kpl..

- Malowanie wszystkich drzwi drewnianych (płycinowych) z ewentualną ich naprawą. Przy naprawie należy uwzględnić wzmocnienie płyciny przy spodzie drzwi i zamkach. – 160 m².

- Malowanie wszystkich obudów drewnianych (z ewentualną ich naprawą: szpachlowanie ubytków oraz wzmocnieniem przy zawiasach) zabezpieczających kanały instalacyjne (powierzchnie do pomalowania wliczone do powierzchni malowanych drzwi płycinowych).

- Wymiana drzwiczek rewizyjnych (malowanie, założenie zamków – wymiary według dołączonego zakresu robót) – 10 szt. .

- Odczyszczenie i malowanie (3 krotne)ościeżnic drzwiowych, grzejników, przyłączy do grzejników i innych drobnych elementów metalowych znajdujących się w oddziale
– 60,0 m².

- Demontaż stropu podwieszanego wraz z oprawami elektrycznymi, czujkami p.poż, wskaźnikami itp. elementami znajdującymi się w stropie. Oprawy elektryczne
i zdemontowany strop złożyć w piwnicy bloku A Szpitala. Wszystkie czujniki i lampki sygnalizacyjne zabezpieczyć do ponownego ich wmontowania. – 102 m².

- Odkurzenie (102 m²) i reperacja stropu (drobne naprawy -szpałdowanie i tynkowanie lub uszczelnienie pianką poliuretanową) pod stropem podwieszanym (1 kpl. ok. 0,2 m²)
– 20 kpl.

- Montaż nowego stropu (według opisu jak niżej) podwieszanego wraz z nowymi oprawami elektrycznymi oraz ponowny montaż czujek p.poż. i wskaźników – 102 m².

- Naprawa uszkodzonych wykładzin podłogowych z PCV (wykładziny Tarkett Optima), poprzez wycięcie starych, skucie niestabilnych podłoży, zagruntowanie starych podłoży, uzupełnienie ubytków oraz ułożenie nowych wraz ze spoinowaniem sznurem spawalniczym do podłóg z PCV. Numer wykładzin do uzgodnienia z Zamawiającym. - 30 m².

- Akrylowanie wszystkich podłóg z wykładzin PCV – 484 m².

- Demontaż, odnowienie (lub zakup nowych – według załącznika) uchwytów dla niepełnosprawnych w WC i Natryskach (pomieszczenia dla niepełnosprawnych). - 10 szt..

- Zakup i montaż nowych umywalek, sedesów, baterii umywalkowych i prysznicowych
w Natryskach, WC, Łazience i Brudowniku oraz przy Punkcie Pielęgniarskim (według przedmiaru robót AOT-M - sanitarnego).

- Odnowienie odbojnic drewnianych w salach chorych (odczyszczenie i polakierowanie)
– 21 m² (130 mb).

- Wymiana lub uzupełnienie przykryw z pleksi w panelach przyłóżkowych oraz odkurzenie paneli wewnątrz (wymiary szczegółowe według dołączonego załącznika) – 13 kpl.

- Montaż taśmy ochronnej z PCV firmy C/S Acrovyn (szerokość 20 cm, gr. 2-3 mm) – 30 mb.

- Wykucie ościeżnicy drzwiowej do WC (Fd 90), montaż nowej ościeżnicy drzwiowej Fd 110 oraz montaż nowych drzwi płycinowych (do WC, z naświetlem i kratką wentylacyjną u dołu drzwi). Prace wykonać wraz z wszystkimi robotami dodatkowymi (reperacje ościeży
i nadproża drzwiowego). - 1 kpl.

- Posprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonym remoncie.

Wytyczne do rodzajów materiałów (wszystkie materiały Wykonawcy):

- Sufit podwieszany kasetonowy o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych kasetonowy zmywalny. Oprawy oświetleniowe montowane w sufitach podwieszonych, wymiana oprawy świetlówkowej do 3 x 40 W, 1 x 40 W SMD LED 48 W.

- Powierzchnię sufitów należy pomalować farbą lateksową śnieżnobiała do tynków DEKORAL Akrylit W śnieżnobiała.

- Powierzchnie wcześniej malowane farbami olejnymi należy pomalować farbą olejną białą matową.

- Powierzchnię ścian pomalować farbą akrylową wewnętrzną (odporną na szczotkowanie
i zmywanie) DEKORAL Akrylit W Kolor (kolor uzgodnić z LSW2).

- Powierzchnię ościeżnic, grzejników, wsporników, „gałązek” itp. pomalować farbą uniwersalną nawierzchniową do metalu koloru białego [mogą to być farby alkidowe (ftalowe), chlorokauczukowe, epoksydowe lub poliuretanowe].

- Powierzchnię drzwi płycinowych i innych elementów drewnianych pomalować farbą olejną białą nawierzchniowa do drewna.

- Używać materiały pomocnicze o równoważnych parametrach:

- CEKOL  A 45 Finisz.

- CEKOL  C 45.

- Rozpuszczalnik uniwersalny (do farb na metal, drewno itp.).

Materiały pozostałe:

- Silikon Uniwersalny (Tytan) bezbarwny.

- Silikon Neutralny Sanitarny (Tytan).

- Renowatory do fug (Atlas Fugero) biały, („fartuchy” umywalkowe + sanitariaty).

- Zaprawy do fugowania (kolor do uzgodnienia).

- Gotowe zaprawy tynkarskie do naprawy tynków i ścian – (Cementowo – wapienna do tynków gładkich kat. III, szybko twardniejąca.).

- Kleje cienkowarstwowe na bazie żywicy epoksydowej do płytek ceramicznych ściennych.

- Płyn do czyszczenia fug (np. Dix Gold Drop lub Dom Lux).

- Płyn do odczyszczenia i umycia ścian i sufitów (np. Soluvert).

- Kratki wentylacyjna biała z PCV.

- Kratki wentylacyjna biała z PCV.

- Cegła palona pełna kl. 100.

- Płyty kartonowo – gipsowych (wodoodporne).

- Nowe tynki cementowo – wapienne kat. IV.

- Gładzie pod malowanie.

- Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 20 x 30 gat.I, gr. 6-7 mm (kolor do uzgodnienia
z LSW2).

- Płytki ceramiczne podłogowe gat. I, ~30 cm x ~30 cm, gr. 9 mm .

- Licowanie ścian płytkami ceramicznymi  na klej Nanolight – Płytki układane na istniejącą glazurę. Gruntowanie podłoży preparatami Gisogrunt 303 – powierzchnie pionowe.

- Cokoły z wykładziny Tarkett Optima szer 15 cm (kolor do uzgodnienia z LSW2).

Dopuszcza się materiały zamienne o nie gorszych parametrach technicznych zawartych
w karcie technicznej danego materiału.

Dopuszcza się zamiast skuwania starych okładzin ściennych/podłogowych ceramicznych położenie na nich nowych z zachowaniem odpowiednich technologii (odpowiednie kleje
i warstwy gruntujące). Przy układaniu nowych okładzin na stare należy uwzględnić konieczność dosztukowania odpływów i podejść pod baterie umywalkowe.

Materiały powinny posiadać aktualne certyfikaty, aprobaty i dopuszczenia do użytkowania.

B – ROBOTY SANITARNE I HYDRAULICZNE

I. Opis robót zaplanowanych do wykonania własnymi służbami Szpitala - prace dotyczą wszystkich pomieszczeń oddziału z wyjątkiem pomieszczeń  natrysków, łazienek, WC, brudownika i  składzika porządkowego.

- przegląd armatury t.j. baterii umywalkowych i zlewozmywakowych z wymianą głowiczek, wylewek, pokręteł oraz w szczególnym przypadku wymiana baterii na nową,

- wymiana wsporników umywalkowych na nowe wsporniki umywalkowe białe malowane proszkowo,

- wymiana syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych,

- demontaż myjni basenów MB-6 w tzw. brudowniku z demontażem instalacji pary do myjni,

- przeniesienie grzejnika świecowego w natrysku oraz w łazience.

Zakres prac wyżej wymienionych należy zharmonizować z pracami budowlanymi wykończeniowymi.

II. W ramach prac budowlano - montażowych zleconych firmie zewnętrznej
w pomieszczeniach natrysków, łazienek, WC, składzika porządkowego
i brudownika należy wykonać n/w prace:

a) w pomieszczeniach natrysków z brodzikami stalowymi na podmurówce i z odpływami nad żeliwne kratki  ściekowe należy:

- Zdemontować stary  stalowy emaliowany brodzik z rozebraniem podmurówki i ścianki.

- Zlikwidować żeliwną kratkę ściekową montując w jej miejsce „wpust podłogowy punktowy  dn50  z kołnierzem” przeznaczony do natrysków z brodzikiem wykonywanym z płytek ceramicznych. Wpust podłogowy punktowy musi mieć możliwość  czyszczenia od góry.

- Wymienić żeliwne podejście dn50 od zdemontowanej kratki na rury i kształtki PCV50,
aż do ostatniego kielicha żeliwnego będącego odgałęzieniem od żeliwnego pionu.
W kielichu żeliwnym zastosować uszczelkę manszetową.

- Na całej powierzchni natrysku zachować spadek min. 2.5% do podłogowego wpustu punktowego.

- Wokół wpust podłogowego zastosować matę  uszczelniającą,  a wokół narożników pomieszczenia natrysku odpowiednie taśmy uszczelniające.

- Na całości powierzchni posadzki przed przyklejeniem płytek ceramicznych należy wykonać hydroizolację stosując folię (gumę ) w płynie lub masy izolacyjne.

- Do spoinowania płytek ceramicznych należy zastosować elastyczne fugi wodoodporne.

- Wymienić starą baterię natryskową na nową produkcji KFA  index 306-311-00.

- Do baterii index 306-311-00 należy dokupić rurę natrysku Ø16 o długości L=600mm

b)   w pomieszczeniach WC ( nie dotyczy WC dla niepełnosprawnych Nr 667 )  należy:

- Zdemontować starą umywalkę, baterię, zawór czerpalny, miskę ustępową wraz
z dolnopłukiem, wężykiem i zaworkiem kątowym.

- Zdemontować żeliwne podejście kanalizacyjne dn100 do miski ustępowej.

- Zdemontować starą żeliwną kratkę ściekową  wraz z żeliwnym podejściem odpływowym dn50.

- Wykonać nowe podejście dn100 do ustępu  typu kompakt firmy CERSANIT model  PRESIDENT 020 z rur i kształtek PCV110, włączając się do żeliwnego trójnika na pionie kanalizacyjnym lub po uzgodnieniu  do kielicha żeliwnego dn 100 drugiego licząc od  trójnika żeliwnego na pionie. W kielichu żeliwnym zastosować uszczelkę manszetową.

- Zaślepić w sposób trwały ostatni kielich żeliwny po zlikwidowanym podejściu do kratki dn50.

- Wykonać hydroizolację posadzki w miejscu naprawy po rozkuciach.

- Wyciągnąć oczko odpływu kanalizacyjnego dn50 dla umywalki na ścianę.

- Wymienić redukcję gumową 50/32 na nową w podejściu odpływowym od umywalki

- Wykonać montaż nowych przyborów sanitarnych, t.j. : umywalki model PRESIDENT  szerokości 55cm bez otworu do montażu na kołki w komplecie z półpostumentem (kod produktu K08-12) z użyciem nowego syfonu umywalkowego, nowej baterii ściennej standardowej umywalkowej firmy KFA index 320-380-00 lub 320-480-00, zaworu  grzybkowego chromowanego 1/2" ze złączka do węża w kpl.  z rozetką, sedesu typu kompakt firmy CERSANIT model PRESIDENT  020  w komplecie z deską sedesową polipropylenową (kod produktu K08-029) z użyciem przyłącza WC110/90. Zbiornik kompaktu zasilić w wodę z zastosowaniem nowego grzybkowego zaworu kątowego 1/2"x 1/2"  oraz wężyka w oplocie metalowym z przyłączami  2 x  GW 1/2".

c)  w sanitariacie - WC dla pacjentów niepełnosprawnych Nr 667 należy:

- Zdemontować starą umywalkę, baterię, zawór czerpalny, miskę ustępową wraz
z dolnopłukiem, wężykiem i zaworkiem kątowym.

- Zdemontować żeliwne podejście kanalizacyjne dn100 do miski ustępowej.

- Zdemontować starą żeliwną kratkę ściekową wraz z żeliwnym podejściem odpływowym dn50.

- Wykonać nowe podejście dn100 do miski ustępowej typu poznańskiego z rur i kształtek PCV110, włączając się do żeliwnego trójnika na pionie kanalizacyjnym lub po uzgodnieniu do kielicha żeliwnego dn 100 drugiego licząc od  trójnika żeliwnego na pionie. W kielichu  żeliwnym zastosować uszczelkę manszetową.

- Zaślepić w sposób trwały ostatni kielich żeliwny po zlikwidowanym podejściu do kratki.

- Wykonać hydroizolację posadzki w miejscu naprawy po rozkuciach.

- Wyciągnąć oczko odpływu kanalizacyjnego dn50 dla umywalki na ścianę.

- Wymienić redukcję gumową 50/32 na nową w podejściu odpływowym od umywalki

- Wykonać montaż nowych przyborów sanitarnych, t.j. : umywalki model PRESIDENT  szerokości 55cm bez otworu do montażu na kołki w komplecie z półpostumentem (kod produktu K08-12) z użyciem nowego syfonu umywalkowego,, nowej baterii ściennej standardowej zlewozmywakowej firmy KFA index 320-480-00 , zaworu  grzybkowego chromowanego  1/2" ze złączka do węża w kpl.  z rozetką, miski ustępowej typu poznańskiego firmy CERSANIT model PRESIDENT  10  w komplecie z deską sedesową polipropylenową z użyciem przyłącza kolanowego WC 110/90, dolnopłuka z  klawiszem firmy INTER-SANO typu  95K . Dolnopłuk zasilić w wodę z zastosowaniem nowego grzybkowego zaworu kątowego 1/2"x 1/2"  oraz wężyka w oplocie metalowym
z przyłączami  2 x  GW ½.

d)    w łazience pacjenta Nr 668 przylegającej do brudownika  należy:

(Uwaga: zaplanowano nowe przybory sanitarne w łazience!)

- Zdemontować starą umywalkę, baterię , zawór czerpalny, miskę ustępową wraz
z dolnopłukiem.

- wężykiem i zaworkiem kątowym.

- Zdemontować  naścienną instalację wody zimnej i ciepłej do baterii wannowej wraz
z baterią.

- Zdemontować starą żeliwną kratkę ściekową wraz z żeliwnym podejściem odpływowym dn50.    W jej zastępstwie wykonać nowe przyłącze odpływowe z rur i kształtek PCV50 dla projektowanego brodzika z kabiną natryskową ,włączając się  do nowego wykonanego odpływu kanalizacyjnego z PCV110 dla sedesu typu kompakt. Przerobić instalacje wody zimnej i ciepłej oraz odpływy kanalizacyjne dn50 dla projektowanej nowej umywalki, bidetu, sedesu typu kompakt oraz natrysku zgodnie z załączonym rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 1. W ramach tych robót należy wymienić zawory odcinające na lokalówkach wody zimnej i ciepłej na zawory gwintowane  kulowe dn25  i wymienić drzwiczki rewizyjne na emaliowane drzwiczki stalowe białe o wymiarach 40x40cm. Dokładna specyfikacja nowych urządzeń sanitarnych łazienki jest zamieszczona w Załączniku Nr 2.

- Wykonać hydroizolację posadzki w miejscu naprawy po rozkuciach stropu.

- Wykonać płaską podłogę z terakoty w całej łazience , także pod brodzikiem. Zapewnić kąt prosty  pomiędzy istniejącą  ścianą oraz ścianką murowaną na całej wysokości ścian (dotyczy lokalizacji brodzika z kabina natryskową).

e)   w pomieszczeniu  brudownika nr 669 należy:

- Zdemontować odpływ kanalizacyjny z żeliwa dn100 do myjni basenów do kielicha wystającego ze ściany.

- Zdemontować żeliwną kratkę ściekową dn50 z jej wykuciem ze stropu i demontażem podejścia odpływowego dn50 dla tej kratki. Zaślepić w sposób trwały kielich po zdemontowanym podejściu odpływowym dn50.

- Zdemontować zawór czerpalny 1/2" ze złączką do węża.

- Zdemontować żeliwny odpływ kanalizacyjny  dn100 do miski sedesowej typu warszawskiego (poziom przebiega w zabudowie piętro niżej), aż do trójnika na pionie kanalizacyjnym lub po uzgodnieniu kielicha wcześniejszego.

- Wykonać nowy odpływ kanalizacyjny  dn100 z rur i kształtek PCV110 od pionu do miski sedesowej.

- Zdemontować drzwiczki rewizyjne  30x30 do starych zaworów na lokalówkach. Wymienić stare grzybkowe zawory 1"  na lokalówkach wody zimnej i ciepłej na zawory kulowe gwintowane z jednoczesnym wykonaniem w ścianie nowych podejść wody zimnej i ciepłej średnicy 3/4" dla nowej płuczki dezynfektora. Podejścia do płuczki dezynfektora zakończyć gwintowanymi kulowymi zaworami nyplowymi  3/4" (dokładna lokalizacja zaworów nyplowych będzie uzgodniona na budowie).

- Po naprawie ściany po robotach sanitarnych wstawić nowe drzwiczek rewizyjne 40x40 cm.

- Dla potrzeb posadowienia  płuczki-dezynfektora należy wykonać nowy  cokół obłożony terakotą. Wymiary cokołu Sz. x L x H = 60cm x 60cm x H ! (wysokość cokołu H mieszcząca się w granicach 10-25 cm będzie ustalona na budowie).

- Zamontować nowy grzybkowy chromowany zawór 1/2" ze złączka do węża  w komplecie
z rozetką..

Przedmiar robót branży sanitarnej w robotach wod.-kan. w brudowniku

A. Roboty demontażowe

1. demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnegodn100				-	mb3

2. demontaż wpustu żeliwnego podłogowegodn50					-	szt.1

3. demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnegodn50				-	mb2

4. demontaż likwidacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego dn25		-	mb4

5. demontaż likwidacyjny zaworów grzybkowych dn25				-	szt.2

6. demontaż likwidacyjny zaworów grzybkowych dn20				-	szt.2

6. demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego dn50 (rura oparowa) - mb 7

UWAGA: Podczas demontażu istniejących podejść wod.-kan do starej myjni MB-6 zachodzi konieczność rozkucia ściany pokrytej glazurą o pow. 1,5m2 i jej ponowne odtworzenie.

B. Roboty montażowe sanitarne

1. montaż zaworów kulowych gwintowanych dn25 na lokalówkach wody z. i c.

za nowymi drzwiczkami rewizyjnymi 40x40cm					 -	szt. 2.

2. montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych

średnicy dn20 (nowe przerobione lokalówki)					-	mb 4.

3. montaż zaworów kulowych gwintowanych nyplowych  dn20 na podejściach wody

zimnej   i ciepłej do nowej płuczki -dezynfektora					-	szt. 2.

4.montaż rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych dn20

(nowe podejścia do płuczki-dezynfektora)						-	mb 3.

5. dodatki za podejścia dopływowe dn20						-	szt. 2

6. rurociągi kanalizacyjne z rur PCV110 (podejście odpływowe do sedesu)	-	mb 4.

7. dodatki za wykonanie podejść odpływowych dn100				-	szt. 1.

8. montaż nowych drzwiczek rewizyjnych 40x40					-	szt. 1.

9. montaż nowego grzybkowego chromowanego  zaworu czerpalnego 1/2"

w komplecie z rozetką								-	kpl. 1.

UWAGA:

Nowy  sedes typu warszawskiego należy montować z zastosowaniem przyłącza WC 110/90.

f)  w pomieszczeniu  składzika porządkowego  Nr 670 należy:

- Zdemontować starą żeliwną kratkę ściekową dn50 wraz z żeliwnym przyłącze odpływowym.

- Zaślepić w sposób trwały ostatni kielich żeliwny przy pionie po zlikwidowanym podejściu do kratki dn50.

- Zdemontować stary zawór 1/2" ze złączką do węża.

- Wykonać hydroizolację posadzki w miejscu naprawy po likwidacji kratki dn50.

- Wyciągnąć oczko odpływu kanalizacyjnego dn50 dla zlewu na ścianę.

- Zamontować nową  redukcję gumową 50/32 w podejściu odpływowym dla zlewu.

- Zamontować nowy zawór ze złączką do węża grzybkowy chromowany 1/2" w kpl.
z rozetką.

g)    w holu przy łazience i  brudowniku należy:

- Zdemontować starą umywalkę wraz z syfonem oraz baterię umywalkową.

- Wyciągnąć oczko odpływu kanalizacyjnego dn50 dla umywalki na ścianę.

- Wymienić redukcję gumową 50/32 w podejściu odpływowym od umywalki.

- Zamontować nową umywalkę model PRESIDENT  szerokości 55cm bez otworu do montażu na kołki w komplecie z półpostumentem (kod produktu K08-12) z użyciem nowego syfonu umywalkowego oraz nową baterię ścienną standardową zlewozmywakową firmy KFA index 320-480-00.

h)   w łazience lekarza dyżurnego Nr 678  należy:

- Zdemontować stary  stalowy  emaliowany brodzik z rozebraniem podmurówki.

- Zlikwidować żeliwną kratkę ściekową montując w jej miejsce „wpust podłogowy punktowy  dn50  z kołnierzem” przeznaczony do natrysków z brodzikiem wykonywanym z płytek ceramicznych. Wpust podłogowy punktowy musi mieć możliwość  czyszczenia od góry.

- Wymienić żeliwne podejście dn50 od zdemontowanej kratki na rury i kształtki PCV50,
aż do ostatniego kielicha żeliwnego będącego odgałęzieniem od żeliwnego pionu.
W kielichu żeliwnym zastosować uszczelkę manszetową.

- Na  powierzchni natrysku w obrębie wyznaczonym przez  3 ścianki pokryte glazurą zachować spadek min. 2.5% do podłogowego wpustu punktowego.

- Wokół wpust podłogowego zastosować matę  uszczelniającą,  a wokół narożników pomieszczenia natrysku odpowiednie taśmy uszczelniające.

- Na całości powierzchni posadzki przed przyklejeniem płytek ceramicznych należy wykonać hydroizolację stosując folię (gumę ) w płynie lub masy izolacyjne.

- Do spoinowania płytek ceramicznych należy zastosować elastyczne fugi wodoodporne.

- Wymienić starą baterię natryskową na nową produkcji KFA  index 306-311-00

- Do baterii index 306-311-00 należy dokupić rurę natrysku  Ø16 o długości L=600mm

- Zamontować nową umywalkę model PRESIDENT  szerokości 55cm bez otworu do montażu na kołki w komplecie z półpostumentem (kod produktu K08-12) z użyciem nowego syfonu umywalkowego oraz nową baterię ścienną standardową zlewozmywakową firmy KFA  index 320-480-00.

III. Dokładna specyfikacja przyborów sanitarnych i armatury  przewidzianych do zamontowania przez Wykonawcę zewnętrznego w pomieszczeniach natrysków, WC, WC dla pacjentów niepełnosprawnych,  w holu  przy łazience pacjenta i brudowniku, w łazience Nr 677  przy  pokoju lekarza dyżurnego Nr 678  (bez łazienki  przy sali  pacjenta Nr 656 , która nie podlega remontowi) stanowi Załącznik Nr 3.

C – ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych – wg załącznika do robót elektrycznych.

- Demontaż starych lamp oświetleniowych i montaż nowych lamp oświetleniowych – wg załącznika do robót elektrycznych.

- Demontaż starych plafonier i montaż nowych plafonier – wg załącznika do robót elektrycznych.

- Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w panelach przyłóżkowych – wg załącznika do robót elektrycznych.

Wszystkie materiały do montażu Wykonawcy. Materiały z demontażu przekazać dla Działu Obsługi Technicznej Szpitala AOT-E.

D – DODATKOWE

- Przy salach 2-łóżkowych 6/75 i 6/74:

- wydzielenie śluzy umywalkowo-fartuchowej, poprzez wstawienie przegrody z drzwiami (ściana metalplast),

- wykonanie podejścia wody zimnej i ciepłej i odpływu do umywalki,

- montaż umywalki bez otworu, szer.55cm model PRESIDENT,

- montaż baterii lekarskiej, ściennej,  uruchamianej bez kontaktu z dłonią,

- wykonanie fartucha umywalkowego o wym 1,60 x 1,0.

- Przedzielenie korytarza ścianą z drzwiami dwuskrzydłowymi (metalplast) w celu wydzielenia przypadków infekcyjnych.

- Sala rehabilitacyjna 6/44:

- wyposażenie w butlę z tlenem 10 l, wózek na butlę 10 l  wraz z reduktorem do tlenu A30,
z punktem poboru typu AGA prod. FARUM lub równoważnik oraz dozownik,

- zamontowanie na ścianach odbojnic PCV   TP 300 ACROVYN szer. 30cm, gr. 3mm,

- wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych (zasilania podstawowego, rezerwowanego
i UPS w listwie LEGRAND) – 5 szt..

- Montaż rolet okiennych w kasetonach – 25 kpl.(wymiary wg. załącznika do robót budowlanych).

- Renowacja wszystkich okien z wymiana uszczelek – 25 szt. (wymiary wg. załącznika do robót budowlanych).

- W Pok. Wzmożonego Nadzoru 6/50/51 -  założenie folii okiennej przeciwsłonecznej, termoizolacyjnej, wewnętrznej, z powłoką  odporną na zarysowania (wymiary wg. rzutu
i załącznika do robót budowlanych).

- Zakup klimatyzatora - dobranego do powierzchni 44,50 m2 i kubatury 134 m³.

Dostosowanie pom. 6/51  na Salę Wzmożonego Nadzoru dwu - stanowiskową:

- Demontaż drzwi wraz z futrynami z pom. 6/50 i  pom. 6/51.

- Montaż drzwi wraz z futryną (drzwi aluminiowych wewnętrznych,  przymykowych 1-skrzydłowych, oszklonych szkłem bezpiecznym o wymiarach w świetle ościeży 110 cm.

- Wykonanie okładziny ściennej z płytek w pom 6/51 w kolorze zbliżonym do pom. 6/50.

- Wymiana okładziny podłogowej PCV Tarkett na okładzinę  Tarkett-  antyelektrostatyczną.

- Demontaż panela przyłóżkowego 3-stanowiskowego.

- Demontaż zawiesi i kotew.

- Demontaż puszki przyłączeniowej gazów medycznych.

- Montaż nowego rurociągu gazów med. o zwiększonych przekrojach (tlen, sprężone powietrze medyczne, próżnia).

- Montaż nowego panela przyłóżkowego wzmożonego nadzoru 2-stanowiskowego wraz
z szynami na osprzęt medyczny. Panel wyposażony na każde stanowisko w punkty poboru gazów medycznych 6 x AGA typ MC 70 ( 2 x tlen, 2 x sprężone powietrze medyczne, 2 x próznia).

- Dostosowanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych do wymogów sali wzmożonego nadzoru - Zasilanie paneli przyłóżkowych – sieć IT.

- Likwidacja 2 szt. gniazd elektrycznych zasilania rezerwowanego  na ścianie do wyburzenia.

- Likwidacja lampy oświetleniowej sufitowej w pom 6/51.

- Przeniesienie wyłączników oświetleniowych w związku z przesunięciem otworu drzwiowego.

- Wyburzenie ściany dzielącej pom. 6/50 i 6/51.

- Dostosowanie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych do wymogów sali wzmożonego nadzoru - Zasilanie paneli przyłóżkowych – sieć medyczna  IT (system Bender).

- Dostosowanie instalacji oświetleniowej do wymogów sali wzmożonego nadzoru  w pom. 6/51 zastosowanie oświetlenia ledowego.

- Wymiana lamp oświetlenia górnego na oświetlenie energooszczędne ledowskie w pom. 6/50.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej nowej instalacji elektrycznej: sprawdzenie
i pomiar obwodów elektrycznych nn 1-fazowych; sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych nn 3-fazowych; Badanie i pomiary instalacji uziemiającej i skuteczności zerowania.

Dane ogólne o budynku:

Opis techniczny Zespołu Budynków Głównych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Zamościu ul. Aleja Jana Pawła II 10. Budynki szpitalne tworzą zespół budynków głównych
/Bloki A,B,Ci D oraz E, który pełni dodatkową rolę łącznika pomiędzy blokami A i B oraz Łączniki F i G łączące pozostałe bloki między sobą. Szkielet budynków na bazie ramy H w rozstawie poprzecznym 6,60 m i podłużnym 6,0-4,0-6,0. Ściany piwnic żelbetowe, a ściany zewnętrzne
z gazobetonu o grubości 36 cm ocieplone cegłą dziurawką. Wszystkie budynki podpiwniczone, połączone korytarzem podziemnym między sobą. Piwnice ogrzewane wykorzystane dla pomieszczeń użytkowych i technicznych. Poszczególne budynki pełniące różne funkcje w szpitalu. Wszystkie dachy pokryte papą termozgrzewalną.

Budynek A – blok łóżkowy, budynek o dziewięciu kondygnacjach, szkielet nośny ramy H
o rozstawie poprzecznym 6,60m i podłużnym 6,00, w całości podpiwniczony, stropy budynku  Ackermana, stropodach wentylowany częściowo ocieplony 9 cm styropianu (docieplony + 15 cm wełna mineralna granulowana), ściany zewnętrze z gazobetonu oraz cegły dziurawki (docieplenie + 10 cm styropian), okna wymienione na PCV z pakietem termoizolacyjnym (część okien aluminiowych).

Ogólnie.

Pozostałe budynki zostały wykonane według oddzielnych projektów (w zależności od funkcji obiektu zostały wybudowane w sposób tradycyjny lub z elementów żelbetowych czy konstrukcji stalowej). Teren Szpitala ogrodzony płotem. Komunikacja wewnętrzna drogami asfaltowymi
i ciągami pieszymi. Teren szpitala uzbrojony w sieci elektryczne, wodno – kanalizacyjne i gazowe. Obiekty są chronione.

Lokalizacja – Nr geodezyjne działek Nr 84/4, 84/5, 84/6, 84/7 (współwłasność), 84/8.

    - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Przed uzyskaniem pozwolenia na remont przy współpracy z Zamawiającym (Zamawiający dostarczy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz podpisze wniosek zgłoszeniowy) należy uzyskać pozwolenie na wykonanie prac remontowych w stosownym Urzędzie Administracyjnym. Warunki wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie ze „sztuką budowlaną” według wytycznych zawartych w specyfikacjach technicznych.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Właściwości funkcjonalno – użytkowe zgodnie z opracowanymi wytycznymi służb technicznych Szpitala będącymi załącznikami do opisu przedmiotu zamówienia.

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Pomieszczenia po remoncie nie zmieniają swoich właściwości funkcjonalno – użytkowych. .

2.2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Przygotowanie terenu budowy (pomieszczeń dla wykonania robót).

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Zamawiający przekaże pomieszczenia do remontu protokólarnie. Prace należy wykonywać zgodnie z własnym Planem BIOZ. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na koszt własny. Inwestor wskaże miejsca poboru wody i energii elektrycznej. Potrącenia za korzystanie z mediów zostanie określone w umowie. Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywał porządek w remontowanych pomieszczeniach oraz w korytarzach
z komunikacji ogólnej. Po zakończeniu  wszystkich prac pomieszczenia należy wysprzątać.

    - Architektura.

Materiały budowlane użyte do prac remontowych, wykończeniowych i elementów przebudowywanych powinny być gatunku I (np. glazura i terakota klasy, wykładziny, farby malarskie, kleje, osprzęt elektryczny, osprzęt sanitarny, itp.).  Układ funkcjonalny pomieszczeń oraz rodzaj materiałów jaki należy użyć wykonać zgodnie z wytycznymi w programie funkcjonalno - użytkowym.

    - Konstrukcja.

Układ konstrukcyjny ścian nośnych pozostawić bez zmian.

    - Instalacja .

ELEKTRYCZNA – według wytycznych z Działu Obsługi Technicznej AOT-E zawartych w punkcie 2.1.1 opisu przedmiotu zamówienia oraz dołączonych załącznikach.

SANITARNA - według wytycznych z Działu Obsługi Technicznej AOT-M zawartych w punkcie 2.1.1 opisu przedmiotu zamówienia oraz dołączonych załącznikach.

Prace remontowe przy Instalacjach sanitarnych na bieżąco uzgodnić z Działem Obsługi Technicznej AOT-M Szpitala.

WENTYLACJA –  według wytycznych z Działu Obsługi Technicznej AOT-E zawartych w punkcie 2.1.1 opisu przedmiotu zamówienia oraz dołączonych załącznikach.

    - Wykończenie.

Według wytycznych z Działu Obsługi Technicznej zawartych w punkcie 2.1.1 opisu przedmiotu zamówienia oraz dołączonych załącznikach. Zabudowy podwieszane  powinny spełniać wymogi określające warunki sanitarno – higieniczne w obiektach służby zdrowia, które regulowane są ustawą Ministra Zdrowia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na przykład (francuska) norma NF S 90-351, definiująca 4 strefy ochrony przed skażeniem lub inną obowiązującą klasyfikacją - norma ISO 14644-1, określającą 9 klas czystości powietrza na podstawie ilości zawartych w nim cząstek. Spełnienia przez materiały budowlane i wykończeniowe, przeznaczonych do obiektów służby zdrowia, wymagań dotyczących sterylności mikrobiologicznej.

    - Zagospodarowanie terenu.

Pomieszczenia przeznaczone do remontu zostaną opróżnione przez Oddział LSW2 z urządzeń ruchomych, które ze względu na rozmiar i ciężar można będzie przetransportować do pomieszczeń magazynowych. Urządzenia, które pozostaną w oddziale należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego.

Według powyższego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Przedmiaru Robót. Oba dokumenty uzupełniają się. Zakresy ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie ujęte w Przedmiarze należy ująć w wycenie ofertowej i wykonać. Podobnie Zakresy Ujęte w Przedmiarze a nie ujęte w Opisie Przedmiotu Zamówienia należy ująć w wycenie ofertowej i wykonać.

  - Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zostanie dołączone do wniosku o pozwolenie wykonania prac remontowych.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. nr 1409, z 2014 r., poz 40, 768, 822 z późn. zm).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1134).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U.z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

3.4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Realizacja zadania została  uwzględniona  w  planie  finansowym  Zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie Szpitala.

- Oferta na wykonanie robót budowlanych, montażu urządzeń i osprzętu powinna obejmować cały zakres realizowanego zadania.

- Oferta powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno - budowlane, przepisy powiązane i normy.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót kolejność ich wykonania musi być zaakceptowana przez Szpital. Roboty należy przeprowadzić zgodnie z opracowanym opisem przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu prac stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie
z obowiązującymi normami.

- Termin wykonania od 10.11.2014 r. do 31.12.2014 r.. Podpisanie umowy i pisemne przekazanie frontu robót do 10.11.2014 r.

- Okres gwarancji na roboty, urządzenia i osprzęt minimum 36 miesięcy.

- Płatność w ciągu 60 dni od daty dostarczenia faktury.

- Do kontaktów Starszy Specjalista Działu Obsługi Technicznej inż. Ryszard WŁADYGA, mgr inż. Sławomir STRACH, Mieczysław SMARKALA.

- Inspektor Nadzoru inż. Ryszard Władyga.

- Wymagane doświadczenie – referencje z wykonanych (minimum) 1 zadanie dla Służby Zdrowia
o podobnym zakresie zadaniowym.

- Wadium 5.000,- zł.

- Przy wycenie należy wziąć pod uwagę, że remontowany oddział znajduje się na V piętrze, drogi transportowe odbywać się będą klatką schodową i wyznaczoną jedną windą oraz to, że prace będą się odbywały przy czynnym Szpitalu.

W załączeniu:

1.Wykaz pomieszczeń i zestawienie dla Robót Ogólnobudowlanych i Wykończeniowych.

2. Załącznik Nr 1 dla Robót Sanitarnych i Hydraulicznych (rysunek poglądowy łazienki).

3. Załącznik Nr 2 dla Robót Sanitarnych i Hydraulicznych (wykaz nowo projektowanego wyposażenia łazienki Nr 668 w LSW2).

4. Załącznik Nr 3 dla Robót Sanitarnych i Hydraulicznych (zestawienie zbiorcze „białego montażu”).

5. Załącznik do robót elektrycznych – Przegląd instalacji elektrycznych.

6. Załącznik do instalacji gazów medycznych.

7. Rzut V piętra strona prawa Bloku A.

8. Przedmiar robót.

9. Przedmiar robót Sala Wzmożonego Nadzoru.